友旺科技

HB2100

# HomePNA與乙太網路

# 單埠外置式轉換器

# 中文使用手冊

# 簡介

本產品可提供乙太網路與(HomePNA)電話線網路介面轉接之功能，產品上所提供之RJ-11連接端口可與HomePNA網路、V.90數據機、ISDN數據機、xDSL數據機、或者是無線數據機等網路周邊設備連接。

在HomePNA網路環境下，如果您有傳統乙太網路的設備，如乙太網路卡、印表機伺服器、機頂盒(Set-top Box)、Cable Modem、ADSL Modem等，這些設備原本都只有提供RJ-45乙太網路連接端口，只可以連接到乙太網路上；如果您的網路是使用RJ-11(HomePNA)電話線網路，那麼您就可以使用本產品讓原本使用在乙太網路上的設備，由RJ-45連接端口轉接成RJ-11連接端口，故這些設備也可繼續使用在HomePNA網路上。

## 功能規格

- Plug & Play隨插即用

- 可共享網路接取設備

- RJ-11連接端口符合1Mbps HomePNA 1.1 版標準規格

- 提供Power Level及Receiving Sensitivity可微調功能，可應用在各種電話線網路上及避免電話線上的串音所造成的干擾問題

- 提供一個標準10BaseT (UTP)乙太網路連接端口，可連接至乙太網路相容之設備

# 安裝說明

## 產品組件說明

前面版LED 指示燈說明

|  | LED | 亮燈狀態 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 恆亮 | 滅 | 閃爍 |
| ( | Power | 已連接DC 5V電源 | 沒有電源輸入 | N/A |
| ( | Link | 乙太網路連線中 | 沒有連接乙太網路 | N/A |
| ( | Act | 資料接收或傳送中 | 無資料在送收 | 較慢的送收速度 |
| ( | Link | HomePNA 網路連線中 | 沒有連接HomePNA 網路 | N/A |
| ( | Act | 資料接收或傳送中 | 無資料在送收 | 保持連線狀態 (no data flow ). |

背板連接埠說明

|  | 名稱 | 型態 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 5V DC | DC | 連接電源供應器 |
| B | HomeNet Setting | DIP switch | Transmitting power level及 Receiving sensitivity微調裝置 |
| C | HomeNet | RJ-11 | 連接至HomePNA 網路或設備 |
| D | Ethernet | RJ-45 | 連接至乙太網路或設備 |
| E | UPLINK | 按鈕 | 設定乙太網路連接線是否有跳線 |

## 外部組件說明

| 項目 | 說明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
|  | HomePNA to Ethernet 連接器 | 產品本體 |
|  | 電話線 | 連接產品本體至電話插座或電話盒 |
|  | DC 5V 電源供應器 | 連接至電源插座，提供產品本體運作所需電源 |

## HomeNET 設定

Piano Switch可提供您在必要時調整Receiving Sensitivity及Transmitting Power Level. 您總共可以有四種組合的調整設定，而且是相對值的調整，也就是說當您調高 Receiving Sensitivity的值時，Transmitting Power Level的值將會降低。

Receiving sensitivity (receiving signal threshold level)： 當網路上訊號強度較弱時，可以調高這項訊號接收靈敏度的值，將可以改善訊號接收的能力，但是也可能因此而無法有效的過濾雜訊。

|  | Pin 1 | Pin 2 | Adjustable Receiving Sensitivity |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High | High | Level 1 |
|  | High | Low | Level 2 |
|  | Low | High | Level 3 (Default value) |
|  | Low | Low | Level 4 |

Transmitting power level： 網路上的訊號如果因為線路的品質或距離造成衰減時，可以調高這個設定值來改善，但調高設定值也將有可能產生串音(Cross Talk)的現象。

|  | Pin3 | Pin4 | Adjustable Transmitting power level |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High | High | Level 4 |
|  | High | Low | Level 3 |
|  | Low | High | Level 2 (Default Value) |
|  | Low | Low | Level 1 |

### 原廠設定值

下圖為本產品出廠設定值，若非必要,不須更改。

## 設備連接

- 選擇一個適當的位置放置本產品，通常是靠近欲連結的乙太網路設備附近

- 拿一條一般標準的電話線，兩端都配備有RJ-11連接頭，將一端的連接頭連接至標示為【Line】的連接端口，另一端則連接至牆壁上的電話插座；如果這個電話插座原來有接電話，則將電話的插頭改接至產品上標有【Phone】的連接端口

- 將乙太網路連線連接至標示為【10BASE-T】的連接端口，另一端則連接至乙太網路的設備上。本產品提供一個【uplink】按鈕，讓您所連接的乙太網路設備與線的型態(parallel or crossover) 做對應使用，詳細說明請參考您的乙太網路設備說明。

- 連接電源供應器。

本產品可將任何具有乙太網路介面的設備，與HomePNA網路連接。上圖為纜線數據機(Cable Modem) 應用於HomePNA網路的示意圖。因此，如乙太網路卡，印表機伺服器等均可依例安裝。

當所有設備都已連接，網路設備的電源及本產品的電源都已開啟，您應該可以看到以下的燈號都已亮起：

POWER                   ON

Ethernet  Link/Act    ON

HomeNet  Link/Act   ON

# 產品規格：

## 產品標準

符合IEEE802.3 10BASE-T Ethernet

符合HomePNA 1.0 / 1.1

## 傳輸速率

Home Networking: 1 Mbps

Ethernet: 10 Mbps

## 連線距離

Home Networking: 最長150 米

Ethernet: 最長100 米

電源: 輸入電壓5V 直流電, Less than 2W.

認證:

VCCI Class II

JATE

LEDs

Power

HomeNet Link/Activity

Ethernet Link/Activity

## 連接埠

一對 RJ-11 for HomePNA

一個 RJ-45 for Ethernet

## 連接線

Home Networking: 標準電話線

Ethernet: CAT 3, CAT5或 UTP