# CAS2047 firmware ver1.02.000.258 support MSN(Windows) Messenger summary

# Configuration

- PC1＜－＞PC3：PC1、PC3均使用Windows XP-Windows Messenger ver4.7.0105＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file 均可使用

  - PC1 call PC3=＞無需任何設定, white board, application sharing 亦可使用

  - PC3 call PC1=＞virtual server需設定netmeeting port(TCP1503,1720), white board, application sharing 才可使用

- PC1＜－＞PC3：PC1、PC3均使用Windows XP-MSN Messenger ver5.0.0540＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file 均可使用

  - PC1 call PC3=＞無需任何設定, white board, application sharing 亦可使用

※PC3 call PC1=＞virtual server需設定netmeeting port(TCP1503,1720), white board, application sharing 才可使用

- PC1＜－＞PC3：PC1(3)使用Windows XP-MSN Messenger ver5.0.0540, PC3(1)使用Windows XP-Windows Messenger ver4.7.0105＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file 均可使用

  - PC1 call PC3=＞無需任何設定, white board, application sharing 亦可使用

  - PC3 call PC1=＞virtual server需設定netmeeting port(TCP1503,1720), white board, application sharing 才可使用

- PC1＜－＞PC3：PC1、PC3均使用Windows2000-MSN Messenger ver5.0.0540＝＞無需任何設定voice chat, send file 均可使用

- PC1＜－＞PC2：PC1、PC2均使用Windows 2000-MSN Messenger ver5.0.0540＝＞無需任何設定voice chat, send file 均可使用

- PC1＜－＞PC2：PC1、PC2均使用Windows XP-MSN Messenger ver5.0.0540＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file, white board, application sharing  均可使用

- PC1＜－＞PC2：PC1、PC2均使用Windows XP- Windows Messenger ver4.7.0105＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file, white board, application sharing 均可使用

- PC1＜－＞PC2：PC1(2)使用Windows XP-MSN Messenger ver5.0.0540, PC2(1)使用Windows XP-Windows Messenger ver4.7.0105＝＞無需任何設定,camera, voice chat, send file, white board, application sharing 均可使用

- PC1＜－＞PC3：PC1(3)使用Windows 2000-MSN Messenger ver5.0.0540, PC3(1)使用Windows XP-Windows Messenger ver4.7.0105＝＞無需任何設定voice chat, send file 均可使用

※兩端均用WR-104K時要傳送FILE則要開TCP6891