多功能無線路由器

無線訪問點

寬頻Internet訪問

4埠交換集線器

# 用戶手冊

目錄

第1章 簡介	1

無線路由器的性能	1

包裝清單	3

硬體規格	4

第2章 安裝硬體	7

所需設備	7

安裝步驟	7

第3章 安裝軟體	9

概述	9

設定程式	10

安裝向導	12

區域網路視窗	15

無線窗口	17

密碼視窗	20

第4章 電腦設定	21

概述	21

Windows用戶	21

Macintosh用戶	35

Linux用戶	35

其他Unix系統	35

無線設備的設定	36

第5章 操作與狀態	37

操作	37

狀態視窗	37

連接狀態 - PPPoE	39

連接狀態 - PPTP	41

連接狀態 - Telstra Big Pond	42

連接的詳細資訊- SingTel RAS	43

連接的詳細資訊- 固定/動態IP位址	45

第6章 進階特性	47

概述	47

進階特性窗口	47

進階Internet特性窗口	48

訪問控制	52

遠端管理	59

虛擬伺服器	60

動態DNS (功能變數名稱伺服器)	63

韌體更新	65

第7章 進階設定	66

概述	66

PC資料庫	67

選項	71

安全性	73

日誌	75

MAC位址	77

路由	78

附錄A 故障檢修	82

概述	82

常見問題	82

Internet訪問	82

無線訪問	83

附錄B 關於無線區域網路	85

模式	85

BSS/ESS	85

通道	86

WEP	86

無線區域網路設定	86

附錄C 規格	87

多功能無線路由器	87

無線介面	87

FCC規定	88

Copyright  2003. All Rights Reserved.

Document Version: 1.0

All trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

1

# 第1章
簡介

本章將概述無線路由器的性能及應用。

感謝使用我們的新型路由器。該路由器具有多項功能，具體如下：

所有區域網路用戶共用的寬頻Internet訪問；

4埠10BaseT或100BaseT交換集線器；

802.11b無線設備的無線訪問點。

# 圖1：無線路由器

## 無線路由器的性能

無線路由器具有多項進階性能，通過精心的設計，它不僅功能強大，而且使用方便。

### Internet訪問性能

共用的 Internet訪問。區域網路或無線區域網路上的所有用戶，只需要一個單一的外部IP位址，便可以通過無線路由器訪問Internet。本地（無效的）IP位址對外部資源遮罩。這一過程稱爲NAT（Network Address Translation，網路位址翻譯）。

支援DSL/Cable數據機。無線路由器擁有一個100Base-Tx的乙太網埠，用於連接DSL或Cable數據機。此無線路由器支援市場上所有流行的DSL或Cable數據機。此外，也支援SingTel RAS（新加坡電信）以及Big Pond（澳大利亞）的登錄。

支援PPPoE，PPTP，SingTel RAS，以及Telstra Big Pond。Internet（網際網路埠）連接支援PPPoE（基於乙太網的PPP），PPTP（點對點通信協定），SingTel RAS（新加坡電信RAS），Trlstra Big Pond（澳大利亞Big Pond），以及“直接訪問”型的服務協定。

固定IP位址，也支援動態IP位址。在Internet（網際網路埠）連接方面，無線路由器既支援動態IP位址（IP位址在連接時分配），也支援固定的IP位址。

### 進階Internet功能

通信應用。支援多種被防火牆遮罩的的Internet通信應用，如互動遊戲，網路電話，以及網路會議等；

特殊Internet應用。採用非標準連接的應用，以及埠號被防火牆遮罩的應用。無線路由器具備定義和認可上述應用的能力，並能夠保障上述應用的正常使用；

虛擬伺服器。虛擬伺服器的特性使得Internet用戶能夠在區域網路上直接訪問Internet伺服器。相關應用程式的安裝既快速又簡易；

DMZ。本地區域網路上的每一台電腦，均可以設置2路不受限制的自由通信通道，與伺服器或Internet上的某個個人用戶進行通信。無線路由器提供運行與防火牆不相容的程式的能力；

URL篩檢程式。區域網路用戶可利用URL篩檢程式阻斷區域網路用戶對被限制網站的訪問；

訪問登錄。查看已完成的Internet連接；

支援VPN通路。無條件支援安裝有PPTP、L2TP、以及IPSec等VPN（虛擬個人網路）軟體的電腦――不需要進行任何設定。

### 無線特性

相容標準。無線路由器相容關於無線區域網路的各項IEEE802.11b（DSSS）標準；

最大通信速率爲11Mbps。支援IEEE802.11b的最大速率標準11Mbps；

支援WEP。支援WEP（Wired Equivalent Privacy，等同連線隱私保證）。支援64位或128位長度的密鑰；

訪問控制。訪問控制特性將確保，只有可靠的無線設備才能夠訪問區域網路；

設定簡易。如果預設設置不合適，可以進行快速而簡易的調整。

### 區域網路特性

4埠交換集線器。無線路由器提供一個4埠10/100BaseT交換集線器。它將便於區域網路的搭建和擴展；

支援DHCP伺服器。動態主機設定協定將根據請求，爲電腦以及其他硬體提供一個動態IP位址。對於本地區域網路以及網際網路來說，無線路由器的作用類似於一台DHCP伺服器；

支援多分區域的區域網路。通過無線路由器的RIP（路由資訊協定），以及內置靜態路由列表來支援包含一個或多個分區的區域網路。

### 設定與管理

安裝簡單。可以通過位於區域網路或無線網際網路中任意位置的WEB瀏覽器進行設定；

遠端管理。區域網路上的任何電腦，都可以對無線路由器進行管理。此外，在存在Internet連接的情況下，也可以（可選）通過Internet對無線路由器進行管理；

支援UpnP。UpnP（通用即插即用）允許自動查找和設定無線路由器。Windows Me，XP以及更新版本的作業系統都無條件支援無線路由器的即插即用。

### 安全性

密碼保護設置。提供可選的密碼保護功能，以防止未經授權用戶對設定參數和設置進行修改；

無線區域網路的安全性。支援WEP（Wired Equivalent Privacy，等同連線隱私保證），以及無線訪問控制，以防止未知無線設備訪問區域網路；

NAT保護。NAT（網路位址翻譯）技術的一個固有的副作用即是，由於容許所有的區域網路用戶共用一個單一的IP位址，因此，所有電腦的位置都將被隱藏，甚至無法判別其是否存在。從區域網路外部來看，將看不到區域網路的存在，只能看到一個單一的硬體――無線路由器；

靜態檢查防火牆。所有接收的資訊包都將被監控，所有接收的伺服器請求也將被過濾，以保護網路免受外部資源的惡意攻擊；

DoS攻擊保護。DoS（Denial of Service，拒絕服務）攻擊的結果，將産生無數的無效資訊包及連接請求，它們將癱瘓電腦的Internet連接，並佔用大量的頻寬和資源，最終致使Internet連接徹底癱瘓。無線路由器提供免於受DoS攻擊的保護功能。

## 包裝清單

産品包裝中應包括如下內容：

無線路由器單元；

電源轉換器；

快速安裝指南；

內容爲含線上說明的光碟手冊。

如果上述任何一項出現損傷和缺漏，請及時聯繫供應商。

## 硬體規格

### 前面板

圖2：前面板

| LED | 顔色 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 指示器 |  |  |
| 電源 | 綠色 | On（開） -電源打開 Off（關） -電源關閉 Blinking（閃爍） -正在啓動 Red（紅） – 硬體錯誤 |
| Internet | 橙色(10M) 綠色(100M) | On（開）- 通過寬頻數據機而與網際網路（Internet）相連的連接已經建立 Off（關） - 沒有與寬頻數據機連接 Flashing（閃爍）-Internet埠正在發送或接收資料。其中，資料包括“網路通信資料”以及用戶資料。 |
| WLAN 無線區域網路 | 綠色 | On（開） - 空閒 Off（關） – 錯誤。沒有有效的無線連接 Flashing（閃爍） - 無線訪問點正在發送或接收資料。其中資料包括“網路通信資料”以及用戶資料 |
| 區域網路1 | 橙色(10M) 綠色(100M) | On（開） - 與電腦或集線器/交換器的連接已經建立。 Off（關） - 沒有與電腦或集線器/交換器建立連接。 Flashing（閃爍） – 區域網路埠正在發送或接收資料。其中資料包括“網路通信資料”以及用戶資料。 |
| 區域網路2 |  |  |
| 區域網路3 |  |  |
| 區域網路4 |  |  |

### 後面板

圖3：後面板

| 重定按鈕 | 重定按鈕有兩個功能： 重新啓動.按下按鈕，再鬆開按鈕，無線路由器將重新啓動。 清除所有參數。重定按鈕還可用於清除所有無線路由器已儲存的參數，並恢復無線路由器的各項出廠預設設置。 要清除所有已儲存參數，恢復出廠預設值，請進行以下操作： 關閉電源； 再次打開電源的同時，按住重定按鈕； 按住重定按鈕，保持幾秒鐘，直至紅色LED指示燈連續閃爍兩次； 鬆開重定按鈕。至此，無線路由器已恢復爲出廠預設設置。 |
| --- | --- |
| Internet埠(10/100BaseT) | 此埠連接DSL或Cable數據機。如果數據機已配有的連接線，則採用該連接線進行連接。否則，應採用標準區域網路網路線。 |
| (1/2/3/4)區域網路埠 (10/100BaseT) | 用標準區域網路網路線，將電腦或集線器/交換器與此埠連接。 |
| 電源埠 | 此埠連接電源轉換器。 |

# 第2章
安裝硬體

本章將概述無線路由器的硬體安裝。

## 所需設備

網路線。採用插頭爲RJ45型的標準10/100BaseT網路線（UTP）；

區域網路上的所有電腦必須已安裝TCP/IP通信協定；

爲實現Internet訪問，需要一個ISP的Internet訪問帳戶，或者DSL/Cable數據機的訪問帳戶（用於網際網路埠）；

爲使用無線訪問點，所有無線設備均必須符合IEEE 802.11b的各項標準。

## 安裝步驟

圖4：安裝示意圖

1.選擇安裝地點

在網路中選擇合適的位置安裝無線路由器；

確認無線路由器以及DSL/Cable數據機的電源已關閉。

| 注意！ | 爲了取得最佳的無線訪問效果，無線訪問點應定位在區域網路的中心地帶，這樣可以保證訪問點與區域網路中的電腦之間的通信阻礙最小。 此外，如果採用的是多點訪問，則相近的訪問點之間應使用不同的通道。 |
| --- | --- |

2.區域網路網路線

用標準網路線將電腦連接到無線路由器上的交換集線器埠。10BaseT以及100BaseT兩種連接均可同時使用。

3.網際網路網路線

將DSL或Cable數據機與無線路由器上的網際網路埠相連接。可使用DSL/Cable數據機已配有的連接線。如果DSL/Cable數據機沒有已配有的連接線，則採用標準網路線進行連接。

4.連接電源

接通DSL或Cable數據機的電源；

將隨機所附的電源轉換器與無線路由器相連接，並接通電源；
應使用隨機所附的電源轉換器。採用其他電源轉換器將可能對硬體造成損傷。

5.檢查各個LED指示燈

“電源”指示燈應爲“ON”（開）；

“Internet”指示燈應爲“ON”（開）；

“WLAN”（無線區域網路）指示燈應爲“ON”（開）；

對於每一個區域網路（電腦）連接，“LAN”指示燈都應爲“ON”（開）（如果該電腦也處於打開狀態）。

更多資訊，請參考第1章中“前面板”部分的內容。

3

# 第3章
安裝軟體

本章將詳述無線路由器的安裝。

## 概述

本章將介紹如下安裝過程：

Internet訪問；

區域網路設定；

無線訪問安裝；

設置密碼以保護設定參數的安全。

區域網路上的電腦也可請求設定。具體內容，請參考第4章中電腦設定部分的內容。

除了本章概述的各項設定之外，可能還需要進行其他設定，這取決於需要使用的無線路由器特性和功能。請參照下表查找各項功能安裝描述的具體位置。

| 爲完成： | 請參考： |
| --- | --- |
| 設定區域網路上的電腦 | 第4章 電腦設定 |
| 檢查無線路由器的操作與狀態 | 第5章 操作與狀態 |
| 應用如下Internet性能： 特殊應用 DMZ 虛擬伺服器 動態DNS 遠端管理 韌體更新 | 第6章 進階特性 |
| 應用下列各項進階設定的設置： PC資料庫 任選項（備用DNS，TFTP，即插即用，防火牆等） 路由（RIP及動態路由） | 第7章 進階設定 |

| 注意！ | 在應用某項特定性能時，電腦和其他區域網路設備所需進行的設定，也在相關的章節中進行介紹。 |
| --- | --- |

## 設定程式

無線路由器內含一個HTTP伺服器。這樣，便可通過Web瀏覽器連接無線路由器，並進行無線路由器的設定。但請注意，Web瀏覽器本身必須支援JavaScript。設定程式已通過如下Web瀏覽器的測試：

Netscape V4.08或更新版本

Internet Explorer V4或更新版本

### 準備

在進行無線路由器的設定之前，請確認：

電腦可以建立與無線路由器之間的實體連接。電腦與無線路由器之間必須直接連接（通過無線路由器上的集線器埠），或者同時位於同一個區域網路分區；

已經安裝了無線路由器，並已接通電源；

如果無線路由器的預設IP位址（192.168.1.254）已被其他設備採用，則應關閉其他設備，直至設定完畢，並爲無線路由器分配新的IP位址。

#### 使用即插即用

如果Windows作業系統支援通用即插即用（UPnP），則系統中將出現無線路由器的圖示，提醒你已找到新的網路設備，並可以爲新找到的網路設備建立新的桌面快捷連接。

除非希望改變無線路由器的IP位址，否則，應接受桌面快捷連接；

無論是否接受桌面快捷連接，你都可以在“我的網路”（即過去的“網路芳鄰”）裏找到該通用即插即用設備；

（在桌面上或“我的網路”中）雙擊無線路由器圖示，啓動設定。請參考下一部分“安裝向導”中的內容，以查閱詳細的設定步驟。

#### 使用Web瀏覽器

在電腦與無線路由器之間建立一個連接：

- 在區域網路上安裝完畢無線路由器之後，啓動電腦。如果電腦已經啓動，則重新啓動電腦；

啓動Web瀏覽器；

在位址欄中，輸入“HTTP://”以及無線路由器的IP位址。例如，使用無線路由器的預設IP位址：HTTP://192.168.1.254。

如果連接失敗 如果無線路由器沒有回應，則應檢查： 無線路由器是否安裝正確，區域網路連接是否正常，電源是否接通。可以利用“ping”命令測試無線路由器的連接： 打開MS-DOS窗口，或命令提示窗； 輸入命令： ping 192.168.1.254 如果沒有接收到任何回應，則說明連接無法正常工作，或電腦的IP位址與無線路由器的IP位址不匹配。（參看下一項） 如果電腦使用的是固定IP位址，則該位址必須在192.168.1.1到192.168.1.253的範圍之內，這樣，才能夠與無線路由器的預設IP位址192.168.1.254相容。此外，“子網路遮罩”必須設置爲255.255.255.0。請參閱第4章網路設定，以查閱關於電腦TCP/IP設置的具體內容； 確認電腦與無線路由器同屬一個區域網路分區。（在沒有安裝路由器的情況下，電腦不存在與路由器不同分區的問題。）

## 安裝向導

第一次連接無線路由器時，安裝向導將自動運行。（在無線路由器恢復預設設置時，安裝向導也將自動運行）。

- 完成安裝向導的各個步驟，直至結束；

你需要瞭解ISP所提供的Internet連接服務的類型，請查閱ISP所提供的相關參數；

下表中列示了各種常見的連接類型。

- 在安裝向導的最後一個窗口中，運行測試，並檢查Internet連接是否能夠正確建立。

- 如果連接失敗：

檢查各項參數，DSL/Cable數據機，以及所有的連接；

檢查所有輸入的參數是否正確；

如果使用的是Cable數據機，則ISP可能已記錄了電腦的MAC（實體）位址。啓動安裝向導，在“Cable數據機”視窗中，使用“複製MAC位址”按鈕，將MAC位址從電腦複製到無線路由器。

### 常用連接類型

Cable數據機

| 類型 | 描述 | 所要求的ISP參數 |
| --- | --- | --- |
| 動態IP位址 | 在與ISP連接成功後，ISP將自動爲電腦分配IP位址。 | 一般來說，不需要參數。 但是，某些ISP也可能要求輸入特定的主機名稱、功能變數名稱、或MAC（實體）位址等參數。 |
| 靜態（固定）IP位址 | ISP將爲電腦分配一個固定的IP位址。 | 分配給電腦的IP位址。 某些ISP可能也要求輸入特定的主機名稱、功能變數名稱、或MAC（實體）位址等參數。 |

DSL數據機

| 類型 | 描述 | 要求的ISP參數 |
| --- | --- | --- |
| 動態IP位址 | 在與ISP連接成功後，ISP將自動爲電腦分配IP位址。 | 無 |
| 靜態（固定）IP位址 | ISP將爲電腦分配一個固定的IP位址。 | 分配給電腦的IP位址 |
| PPPoE | 只有當請求時，才與ISP連接。IP位址一般由ISP自動分配。 | 用戶名及密碼 |
| PPTP | 主要在歐洲採用。 只有當請求時，才與ISP連接。IP位址一般由ISP自動分配，但也可能採用靜態（固定）位址。 | PPTP伺服器的IP位址 用戶名及密碼 在採用靜態（固定）IP位址的情況下，分配給電腦的IP位址 |

其他數據機（例如，無線寬頻等）

| Type | Details | ISP Data required |
| --- | --- | --- |
| 動態IP位址 | 在與ISP連接成功之後，ISP將自動爲電腦分配IP位址。 | 無 |
| 靜態（固定）IP位址 | ISP將爲電腦分配一個固定的IP位址。 | 分配給電腦的位址 |

Big Pond數據機（澳大利亞）

對於此連接方式，需要如下參數：

用戶名；

密碼；

Big Pond 伺服器的IP位址

SingTel RAS

對於此連接方式，需要如下參數：

用戶名；

密碼；

RAS設置

### 主窗口

在完成安裝向導之後，“主窗口”彈出。在以後的連接中，也將出現該窗口。下圖爲主窗口的示例。

圖5：主窗口

#### 瀏覽及參數輸入

使用視窗上方的功能表欄以及瀏覽器中的“後退”按鈕，進行瀏覽；

在切換到其他視窗之前，如果沒有單擊過“儲存”按鈕，則所有可能進行的修改都不會被儲存。在切換窗口之前，必須進行“儲存”，否則，所有已更改的參數均會被忽略。

| 注意！ | 在每一個視窗上，點擊 “說明”按鈕，都將顯示關於該視窗的說明資訊； 在任何一個說明視窗上，都可以找到所有說明文件（說明索引）的清單。 |
| --- | --- |

## 區域網路視窗

通過主視窗上的“區域網路”鏈結，進入“區域網路”視窗。下圖爲區域網路視窗的示例。

圖6：區域網路視窗

#### 參數 － 區域網路視窗

| TCP/IP |
| --- |
| IP位址 | 無線路由器的IP位址，該位址可在本地區域網路中看到。通常採用預設位址，除非該位址已被他人使用，或區域網路要求使用其他的IP位址段。在後一種情況下，應輸入某個區域網路允許的位址範圍中未被使用的位址。 |
| 子網路遮罩 | 預設值255.255.255.0是小型網路（C級網路）的標準值。對於其他類型的網路，可使用與無線路由器所在區域網路分區相同的子網路遮罩（與同一區域網路分區的電腦子網路遮罩相同）。 |
| DHCP伺服器 | 如設置爲“啓用”，則無線路由器將在區域網路中的電腦（DHCP用戶）啓動的同時爲其分配位址。預設值（也是推薦值）爲“啓用”。 如果網路中已使用了DHCP伺服器，則本參數應設置爲“禁用”，同時，現有的DHCP伺服器必須重新進行設定，並將無線路由器視爲預設閘道。請參閱後續部分內容，進一步瞭解詳細資訊。 “起始IP位址”與“截止IP位址”域規定了DHCP伺服器在爲DHCP用戶分配IP位址時，所能使用的位址範圍。該範圍也決定了DHCP可以支援的用戶數量。 請參閱後續部分的內容，以瞭解關於DHCP的詳細使用資訊。 |
| 按鈕 |
| 儲存 | 儲存視窗上的資訊 |
| 取消 | “取消”按鈕將清除已輸入的所有參數，並從無線路由器中重新載入文件。 |

### DHCP

#### DHCP可以做什麽

DHCP（動態主機設定協定）伺服器將根據請求爲DHCP用戶（電腦或其他設備）分配有效的IP位址。

用戶設備啓動時，立即産生用戶請求；

DHCP伺服器爲用戶提供閘道和DNS位址，並爲用戶分配IP位址；

無線路由器可以扮演DHCP伺服器的角色；

Windows 95/98/Me作業系統，以及其他非伺服器版本的Windows作業系統，也可以扮演DHCP的角色。在Windows作業系統下，TCP/IP網路通信協定的預設設置正是如此。只不過，Windows使用“自動獲取IP位址”，而不是“DHCP用戶”；

切勿在同一個區域網路分區中使用兩個或兩個以上的DHCP伺服器。（如果區域網路沒有同時使用其他的路由器，這意味著區域網路上僅存在唯一的一個DHCP伺服器。）

#### 使用無線路由器的DHCP伺服器

預設值即爲啓用無線路由器的DHCP伺服器。該設置位於“區域網路”視窗。在該窗口上，可以：

“啓用”或“禁用”無線路由器的DHCP伺服器功能；

利用DHCP伺服器功能設置分配給電腦的IP位址範圍。

| 注意！ | 如固定IP位址不在DHCP伺服器所使用的IP位址範圍之內，則可以使用DHCP爲某些設備指定固定IP位址。 |
| --- | --- |

#### 使用其他DHCP伺服器

一個區域網路分區中只可以使用一個DHCP伺服器。如果不希望使用無線路由器的DHCP伺服器功能，而希望使用其他類型的DHCP伺服器，則需要進行如下操作：

- 禁用無線路由器的DHCP伺服器功能。可以在“區域網路”視窗上進行該項設置；

設定DHCP伺服器，將無線路由器的IP位址設置爲“預設閘道”。

#### 爲使用DHCP，對電腦進行相應的設定

在Windows 95/98/ME作業系統下，TCP/IP的預設值已體現了上述應用。

請參閱第4章――用戶設定，以查閱用於檢查上述各項設置值的具體操作。

## 無線窗口

無線訪問點的設置必須與其他無線設備的設定相匹配。要想改變無線路由器的預設設置，以便與無線訪問點的特性匹配，請選擇主視窗下的“無線”鏈結，進入“無線”視窗。下圖爲“無線”窗口的示例。

圖7：無線窗口

#### 參數 – 無線窗口

| 認證 |
| --- |
| 常規功能變數名稱 | 在常規功能變數名稱之外的任何位置使用本設備都屬非法操作。 |
| 機站名 | 等同於無線路由器中的“機站名”。 在電腦上，某些指示無線網路狀態的視窗將把這一名稱顯示爲無線訪問點的名稱。 |
| 服務包識別碼SSID (ESSID) | 我們把使用ESS（Extended Service Set,擴展服務設置，在多個訪問點的情況下）的身份識別碼稱爲ESSID（Extended Service Set Identifier，擴展服務包識別碼）； 爲了實現正常的通信，所有無線設備必須使用相同的SSID/ESSID。 |
| 選項 |
| 通道號 | 選擇希望在無線區域網路中使用的通道號； 如果在具體應用中出現了幹擾現象（表現爲連接丟失，或資料傳輸緩慢等），則可以試用不同的通道，以確認性能最佳的通道； 如果使用多個訪問點，則相近的訪問點之間應使用不同的通道，以減少幹擾。 |
| WEP資料加密 | 根據WEP是否被啓用，WEP(Wired Equivalent Privacy，有險等價加密)的狀態將顯示爲“啓用”或“禁用”。如果啓用，則資料將在傳輸之前被加密，通信更安全； 點擊Configure WEP(“設定WEP”按鈕)，進入WEP子視窗，查看或改變WEP的各項設置。 |
| 訪問點 |
| 允許對區域網路訪問，由: | 所有無線機站 - 任何無線機站均可以使用訪問點訪問區域網路； 選中的無線機站-只有被選中的無線機站可以訪問區域網路。點擊“選擇機站”按鈕，選擇無線機站。 |
| 允許Internet訪問，由: | 所有無線機站 - 任何無線機站均可以使用訪問點訪問Internet； 選中的無線機站-只有被選中的無線機站可以作爲訪問點訪問Internet。點擊“選擇機站”按鈕，選擇無線機站。 |
| 按鈕 |
| 配置WEP | 點擊本按鈕，查看WEP子視窗。可參閱下一部分的內容，以獲得詳細的資訊。 |
| 選擇設備 | 點擊本按鈕，選擇所需的電腦。 |
| 儲存 | 儲存窗口上的參數。 |
| 取消 | “取消”按鈕將清除最後一次“儲存”操作之後的所有新輸入參數。 |

### WEP窗口

點擊“無線”視窗中的“配置WEP”按鈕，進入WEP視窗；

圖8：WEP窗口

#### 參數 – WEP窗口

| WEP資料加密 |
| --- |
| 認證類型 | 一般來說，本參數應保持爲預設值“共用密鑰”。如果將本參數修改爲“開放系統”或“自動”，則請確認無線設備也採用相同的設置。 |
| 加密 | 選擇其他參數，確保與其他無線設備之間的匹配： Off（關） - 資料傳輸之前，不加密； 64位加密 - 資料傳輸之前，利用預設密鑰對資料進行加密。此時至少應輸入預設的密鑰值。對於64位元的資料加密來說，密鑰的長度應爲10個16（即0～9，加上A～F）進制值的字元； 128位加密 - 資料傳輸之前，利用預設密鑰對資料進行加密。此時至少應輸入預設的密鑰值。對於128位元的資料加密來說，密鑰的長度應爲26個16（即0～9，加上A～F）進制值的字元； 預設密鑰 - 選擇希望的預設密鑰。傳輸資料總是使用預設密鑰進行加密；其他密鑰則用於解密。 |
| 密鑰字元轉換 | 需要的話，也可以採用字元來產生密鑰，而不是直接輸入密鑰值。輸入理想的字元，點擊“產生密鑰”按鈕。 |

## 密碼視窗

在密碼視窗中，爲無線路由器設定密碼。

圖9：密碼視窗

一旦爲無線路由器成功設定了密碼（在上述密碼視窗中），則電腦在進行連接時，將彈出密碼輸入對話方塊，如下圖所示。（如果沒有設置密碼，則不出現下列對話方塊。）

圖10：密碼對話方塊

保持“使用者名稱”此欄爲空；

在密碼欄中鍵入在上述“密碼”視窗中設置的密碼。

4

# 第4章
電腦設定

本章將詳述區域網路所需的電腦設定。

## 概述

每臺區域網路上的電腦，均需進行如下各項設定：

TCP/IP網路設置；

Internet訪問設定；

無線設定。

## Windows用戶

本節將介紹如何對Windows用戶通過無線路由器訪問Internet進行設定。

第一步，檢查電腦的TCP/IP設置。

無線路由器的所有功能均基於TCP/IP網路通信協定，因此，對每一臺本地電腦進行設定的關鍵也在於TCP/IP協定的安裝和設定。

### TCP/IP設置 – 概述

如果採用無線路由器的預設設置，以及Windows作業系統的預設TCP/IP設置，則無需進行任何設置修改。

無線路由器預設爲DHCP伺服器，它將在每一臺本地電腦啓動時自動爲電腦分配一個合適的IP位址（以及其他相關資訊）。

所有非伺服器版本的Windows作業系統，預設TCP/IP設置均爲DHCP用戶。

若使用固定（指定）IP位址，則需進行如下設置修改：

閘道必須設置爲無線路由器的IP位址；

DNS必須設置爲ISP指定的位址。

| 注意！ | 如果區域網路本身已有路由器，則區域網路管理員必須重新設定該路由器。請參閱第8章――進階安裝，以瞭解詳細資訊。 |
| --- | --- |

### 檢查TCP/IP設置 - Windows 9x/ME作業系統:

- 選擇並進入“控制台”－“網路”。你將看到如下圖所示的窗口。

# 圖11：網路設定

- 選擇與網卡相匹配的“TCP/IP”網路通信協定。

- 點擊“內容”按鈕，你將看到如下圖所示的視窗。

# 圖12: IP位址(Windows 95作業系統)

確認TCP/IP設置正確，具體如下：

使用DHCP

爲正確使用DHCP，選中單選按鈕“自動取得IP位址”。它是Windows作業系統的預設設置。也是我們的推薦設置。在預設情況下，無線路由器將發揮DHCP伺服器的作用。

重新啓動電腦，以確保電腦已通過無線路由器取得IP位址。

使用"指定IP位址"

如果電腦已經進行過設定，則在進行如下修改之前，首先與網路管理員進行確認。

點擊“通訊欄”標簽，在“新的通訊欄”欄中輸入無線路由器的IP位址，如下圖所示。區域網路管理員可以提供其分配給無線路由器的IP位址。

圖 13: 通訊欄標簽(Windows 95/98作業系統)

點擊“DNS組態”標簽，確認已選中“啓用DNS”。如果“DNS伺服器搜索順序”列表中沒有任何內容，則在“增加”按鈕旁的欄中輸入ISP提供的DNS位址，然後點擊“新增”按鈕。

圖14: DNS標簽(Windows 95/98作業系統)

### 檢查TCP/IP設置 - Windows NT4.0

- 選擇並進入“控制台”－“網路”，點擊“通信協定”標簽，如下圖所示。

圖15: Windows NT4.0作業系統 - TCP/IP

- 點擊“屬性”按鈕，你將看到如下圖所示的視窗。

圖16: Windows NT4.0作業系統 – IP位址

- 選擇與區域網路匹配的網卡；

- 選擇合適的單選按鈕，“從DHCP獲取IP位址”或“指定IP位址”。下面將作詳細解釋。

從DHCP獲取IP位址

“從DHCP獲取IP位址”是Windows作業系統的預設設置。也是我們的推薦設置。在預設情況下，無線路由器將發揮DHCP伺服器的作用。

重新啓動電腦，以確保電腦已通過無線路由器獲取IP位址。

指定IP位址

如果電腦已經進行過設定，則在進行如下修改之前，首先與網路管理員進行確認。

- “預設閘道”必須設置爲無線路由器的IP位址：

在上圖所示的視窗中點擊“進階”按鈕；

在下圖所示的“閘道”面板中，點擊“增加”按鈕，並輸入無線路由器的IP位址。如下圖所示。

如果需要，使用“向上”按鈕，將無線路由器的IP位址提升爲“閘道”列表的第一個輸入。

圖17：Windows NT4.0作業系統 – 增加閘道

- DNS應設置爲ISP提供的IP位址：

點擊DNS標簽；

在DNS視窗中，點擊“增加”按鈕（位於“DNS伺服器搜索順序”下方），並輸入ISP提供的DNS位址。

圖18: Windows NT4.0作業系統 - DNS

### 檢查TCP/IP設置 - Windows 2000作業系統:

- 選擇並進入“控制台”－“網路和撥號連接”；

- 在“區域連線”圖示上，點擊滑鼠右鍵，並選擇“屬性”。你將看到如下圖所示的窗口。

圖19: 網路設定(Windows 2000作業系統)

- 選擇與網卡匹配的“TCP/IP”網路通信協定；

- 點擊“內容”按鈕，你將看到如下所示的視窗。

圖20: TCP/IP屬性(Windows 2000作業系統)

- 確認各項TCP/IP設置正確無誤，具體如下：

使用DHCP

爲正確使用DHCP，選中單選按鈕“自動取得IP位址”。它是Windows作業系統的預設設置。也是我們的推薦設置。在預設情況下，無線路由器將發揮DHCP伺服器的作用。

重新啓動電腦，以確保電腦已通過無線路由器取得IP位址。

使用"指定IP位址"（“使用下列IP位址”）

如果電腦已經進行過設定，則在進行如下修改之前，首先與網路管理員進行確認。

在“預設閘道”欄中輸入無線路由器的IP位址，然後點擊“確定”按鈕。（區域網路管理員也可以提供分配給無線路由器的IP位址。）

如果“DNS伺服器”列表中沒有任何內容，則選中“使用下列DNS伺服器位址”，輸入DNS位址或ISP提供的DNS位址，然後點擊“確定”按鈕。

### 檢查TCP/IP設置 - Windows XP作業系統

- 選擇並進入“控制台”－“網路連線”；

- 在“區域連線”圖示上點擊滑鼠右鍵，並選擇“屬性”。你將看到如下圖所示的窗口。

Figure 21: 網路設定(Windows XP作業系統)

- 選擇與網卡匹配的“TCP/IP”網路通信協定；

- 點擊“內容”按鈕，你將看到如下圖所示的視窗；

Figure 22: TCP/IP屬性(Windows XP作業系統)

- 確認各項TCP/IP設置正確無誤。

使用DHCP

爲正確使用DHCP，選中單選按鈕“自動取得IP位址”。它是Windows作業系統的預設設置。也是我們的推薦設置。在預設情況下，無線路由器將發揮DHCP伺服器的作用。

重新啓動電腦，以確保電腦已通過無線路由器取得IP位址。

使用"指定IP位址"（“使用下列IP位址”）

如果電腦已經進行過設定，則在進行如下修改之前，首先與網路管理員進行確認。

在“預設閘道”域中輸入無線路由器的IP位址，然後點擊“確定”按鈕。區域網路管理員也可以提供分配給無線路由器的IP位址。

- 如果“DNS伺服器”列表中沒有任何內容，則選中“使用下列DNS伺服器位址”，輸入DNS位址或ISP提供的DNS位址，然後點擊“確定”按鈕。

### Internet訪問

設定本地電腦，以實現通過無線路由器的Internet訪問；

確認DSL數據機，Cable數據機，以及其他固定的連接工作正常；

參考下面的步驟，將Internet瀏覽器設定爲通過區域網路訪問Internet，而不是通過撥號連接。

#### Windows 9x/ME/2000作業系統下：

- 依次進入“開始功能表”－“設定”－“控制台”－“網際網路選項”；

- 選擇“連線”標簽，然後點擊“安裝”按鈕；

- 選擇“我想手動設定Internet連線或者透過區域網路（LAN）連線”標簽，並點擊“下一步”按鈕；

- 選擇“透過區域網路（LAN）連線”，然後點擊“下一步”按鈕；

- 視窗上將彈出“區域網路Internet組態”視窗，切勿改動任何列表框中的參數；

- 下一個窗口中，在“要現在設定網際網路郵件帳號？”項下的核取方塊中選擇“否”；

- 點擊“完成”按鈕，關閉Internet連接向導。安裝完成。

#### Windows XP作業系統下

- 依次選擇“開始”－“控制台”－“網路與網際網路連線”；

- 選擇“設置或更改您的網際網路連線”；

- 選擇“連線”標簽，然後點擊“安裝”按鈕；

- 取消彈出的“位置資訊”視窗；

- 在“新建連線精靈”窗口中點擊“下一步”；

- 選擇“連線到網際網路”，然後點擊“下一步”；

- 選擇“手動設定我的連線”，然後點擊“下一步”；

- 選擇“使用一直在連線狀態的寬頻連線來連線”，然後點擊“下一步”；

- 點擊“完成”按鈕，關閉新建連線精靈。安裝完成。

## Macintosh用戶

Macintosh用戶也可以通過無線路由器訪問Internet。具體步驟如下：

- 打開TCP/IP控制面板；

- 在彈出的“連接，通過”功能表中選擇“乙太網”；

- 在彈出的“設定”功能表中選擇“使用DHCP伺服器”。可以不填寫DHCP客戶機ID欄；

- 關閉TCP/IP控制面板，儲存設置。

注意：

如果使用的是手動分配IP位址，而不是DHCP，則需要做如下設定修改：

- 將“路由器位址” 欄設置爲無線路由器的IP位址；

- 確認DNS設置正確無誤。

## Linux用戶

對於Linux用戶來說，只需要將無線路由器設置爲“閘道”，便可以通過無線路由器訪問Internet。

在修改任何設定之前，請確認從“根”路徑登錄系統。

固定IP位址

.在預設的情況下，大多數Unix系統均採用固定IP位址。如果希望繼續使用固定IP位址，則需進行如下的設定修改。

將“預設閘道”設置爲無線路由器的IP位址；

確認DNS（功能變數名稱伺服器）設置正確無誤。

用作DHCP用戶(推薦)

根據Linux系統以及X - Windows外殼版本的不同，下面的設定步驟將略有不同。

- 啓動X Windows客戶程式；

- 選擇並進入“控制面板”－“網路”；

- 選擇與網卡匹配的“介面”資料。通常情況下爲“eth0”；

- 點擊“編輯”按鈕，將“通信協定”設置爲“DHCP”，並儲存設置；

- 應用所做修改。

- 選擇“失效按鈕，或“啟動”按鈕；

- 或者，重新啓動電腦。

## 其他Unix系統

爲了通過無線路由器訪問Internet：

確認網卡的“預設閘道”已設置爲無線路由器的IP位址；

確認DNS（功能變數名稱伺服器）設置正確無誤。

## 無線設備的設定

本節內容適用於所有希望使用無線路由器訪問點的無線設備，無論客戶機上採用的是何種作業系統。

爲了使用無線路由器上的無線訪問點，每個無線設備都必須進行相應的設置，使之與無線路由器相相容。具體如下：

| 模式 | 本模式必須設置爲“聯網”（Infrastructure） |
| --- | --- |
| 服務識別碼SSID (ESSID) | 本設置必須與無線路由器的相關設置相匹配。其預設值爲“預設”。 注意！SSID要求嚴格的匹配。 |
| WEP | 預設情況下，無線路由器上的WEP將被“禁用”。 如果無線路由器上的WEP保持爲禁用，則所有無線設備的WEP也應禁用； 如果啓用無線路由器上的WEP，則每個無線設備都應根據無線路由器上的WEP設置來進行設定。 |

5

# 第5章
操作與狀態

本章將詳述無線路由器及其狀態視窗的操作。

## 操作

一旦無線路由器以及本地電腦均已正確設定，訪問操作將自動完成。

但是，有些時候，仍然需要進行額外的Internet設定：

在使用基於Internet的通信應用時，有可能需要指定具體的電腦，來接收某個到達連接。請參閱第6章――進階特性，以查閱進一步的詳細資訊；

使用非標準連接的應用，以及埠可能遭到無線路由器內置防火牆遮罩的應用。此時，可以將此類應用定義爲“特殊應用”，以支援他們的正常使用。請參閱第6章――進階特性，以查閱進一步的詳細資訊；

某些非標準應用可能需要使用DMZ特性。請參閱第6章――進階特性，以查閱進一步的詳細資訊。

## 狀態視窗

使用主視窗下的“狀態”鏈結查看狀態視窗。

圖23：狀態視窗

#### 參數 – 狀態視窗

| Internet |
| --- |
| 連接模式 | “連接模式”指明了當前連接所採用的模式，具體模式已在安裝向導中設置。 |
| 寬頻數據機 | 顯示數據機的連接狀態。 |
| Internet連接 | 當前的連接狀態： 啟動 空閒 未知 失敗 如出現任何錯誤，請點擊“連接的詳細資訊”按鈕，查找詳細資訊。 |
| Internet IP位址 | 本位址由ISP（網路服務供應商）分配。 |
| “連接的詳細資訊”按鈕 | 點擊本按鈕，彈出子視窗，可在子視窗中查看關於當前連接的詳細描述。根據連接類型的不同，有可能得到一份“連接日誌”。 |
| LAN |
| IP位址 | 無線路由器的IP位址。 |
| 網路遮罩 | 上述IP位址的網路遮罩(子網路遮罩) |
| DHCP伺服器 | 顯示DHCP伺服器功能的狀態，即“啓用”或“禁用”。 要想查看區域網路上本地電腦的其他資訊，及其分配到的IP位址，可利用“進階特性”視窗中的“PC資料庫”選項。 |
| 系統 |
| 設備名 | 顯示當前無線路由器的名稱。 |
| 韌體版本 | 顯示無線路由器當前安裝的韌體的版本。 |
| “系統參數”按鈕 | 點擊該按鈕，將打開一個視窗，列示所有系統資訊與設置資訊。 |
| 按鈕 |
| 連接的詳細資訊 | 查看當前Internet連接的詳細資訊。子視窗中顯示的內容將根據採用的連接模式不同而有所不同。請參閱下一部分的內容，進一步瞭解關於該子視窗的詳細資訊。 |
| 系統參數 | 在子視窗中顯示所有的系統資訊。 |
| 更新窗口 | 更新視窗中顯示的參數。 |

## 連接狀態 - PPPoE

如果使用的是PPPoE(基於乙太網的PPP)，那麽，在點擊“連接的詳細資訊”按鈕之後，將彈出如下圖所示的窗口。

圖24: PPPoE連接狀態視窗

#### 參數 - PPPoE

| 連接 |
| --- |
| 實體位址 | 設備的硬體位址，即從Internet的遠端設備上看到的位址。（它不同於從本地區域網路的設備上看到的硬體實體位址。） |
| IP位址 | 設備的IP位址，即Internet用戶看到的設備IP位址。該位址由ISP（Internet服務供應商）分配。 |
| 網路遮罩 | 上述IP位址的網路遮罩。 |
| PPPoE連接狀態 | 顯示當前是否已建立連接： 如果尚未建立連接，則可使用“連接”按鈕建立連接； 如果當前已建立連接，則“斷開連接”按鈕可用於斷開連接。 |
| 連接日誌 |
| 連接日誌 | 連接日誌”將顯示與當前連接相關的狀態資訊； 其中大多數資訊已列示在下面的表格中； “清除日誌”按鈕將重新啓動日誌，而“更新”按鈕則用於更新視窗中顯示的資訊。 |
| 按鈕 |
| 連接 | 如果尚未連接，則可與ISP建立連接。 |
| 斷開連接 | 如果已與ISP建立連接，則挂斷連接。 |
| 清除日誌 | 清除當前日誌中的所有資料，這樣將便於閱讀新的資訊。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |

#### 連接日誌資訊

| 資訊 | 描述 |
| --- | --- |
| 在請求時連接 | 連接嘗試由“根據申請自動連接”設置觸發。 |
| 手動連接 | 連接嘗試由“連接”按鈕啓動。 |
| 重定實體連接 | 爲連接嘗試準備連接線路。 |
| 連接遠端伺服器 | 嘗試與ISP伺服器連接。 |
| 遠端伺服器定位 | ISP伺服器回應連接嘗試。 |
| 啓動PPP | 嘗試登錄ISP伺服器，並建立PPP連接。 |
| 成功建立PPP連接 | 可以登錄ISP伺服器，並已建立PPP連接。 |
| 閒置時間超時 | 連接的閒置時間超出了“閒置時間”欄中指定的數值，此時連接將被斷開。 |
| 斷開連接 | 當前連接被中斷，原因可能是上述“閒置時間超時”，或是“斷開連接”按鈕被選中。 |
| 錯誤：遠端伺服器未找到 | ISP伺服器沒有回應。原因可能是伺服器的問題，也可能是與伺服器的連接出現問題。 |
| 錯誤：PPP連接失敗 | 無法與ISP伺服器建立PPP連接。原因可能是登錄的問題（用戶名或密碼），也可能是伺服器本身的問題。 |
| 錯誤：到伺服器的連接丟失 | 已建立的連接丟失。原因可能是電源錯誤、連接錯誤或伺服器錯誤。 |
| 錯誤：無效的、或未知的資料包類型 | 從ISP伺服器上接收到的資料無法處理。原因可能是資料訛誤（由於連接效果不好），也可能是本設備不支援伺服器所使用的通信協定。 |

## 連接狀態 - PPTP

如果使用的是PPTP（點對點通信協定）連接模式，則在點擊“連接的詳細資訊”按鈕後，彈出如下圖所示的視窗。

圖25: PPTP連接狀態視窗

#### 參數 - PPTP

| 連接 |
| --- |
| 實體位址 | 設備的硬體位址，即從Internet的遠端設備上看到的位址。（這將不同於從本地區域網路的設備上看到的硬體實體位址。） |
| IP位址 | 設備的IP位址，即Internet用戶所看到的設備IP位址。該位址由ISP（Internet服務供應商）分配。 |
| PPTP狀態 | 顯示當前是否已建立連接： 如果尚未建立連接，則使用“連接”按鈕建立連接； 如果當前已建立連接，則“斷開連接”按鈕可用於斷開連接。 |
| 連接日誌 |
| 連接日誌 | 連接日誌顯示了與當前連接相關的狀態資訊； “清除日誌”按鈕將重新啓動日誌，而“更新”按鈕則用於更新視窗中顯示的資訊。 |
| 按鈕 |
| 連接 | 如果連接尚未建立，則可與ISP建立連接。 |
| 斷開連接 | 如果已與ISP建立連接，則斷開連接。 |
| 清除日誌 | 清除當前日誌中的所有資料，這樣將便於閱讀新的資訊。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |

## 連接狀態 - Telstra Big Pond

連接時將顯示如下圖所示的視窗。

圖26: Telstra Big Pond連接狀態視窗

#### 參數 - Big Pond

| 連接 |
| --- |
| 實體位址 | 設備的硬體位址，即從Internet的遠端設備上看到的位址。（這將不同於從本地區域網路的設備上看到的硬體實體位址。） |
| IP位址 | 設備的IP位址，即Internet用戶所看到的設備IP位址。該位址由ISP（Internet服務供應商）分配。 |
| PPTP狀態 | 顯示當前是否已建立連接： 如果未建立連接，則使用“連接”按鈕建立連接； 如果當前已建立連接，則“斷開連接”按鈕可用於斷開連接。 一般來說，除非“根據請求自動連接”設置爲禁用，否則沒有必要使用“連接”按鈕與“斷開連接”按鈕。 |
| 連接日誌 |
| 連接日誌 | 連接日誌顯示與當前連接相關的狀態資訊； “清除日誌”按鈕將重新啓動日誌，而“更新”按鈕則用於更新視窗中顯示的資訊。 |
| 按鈕 |
| 連接 | 如果連接尚未建立，則可與ISP建立連接。 |
| 斷開連接 | 如果已與ISP建立連接，則斷開連接。 |
| 清除日誌 | 清除當前日誌中的所有資料，這樣將便於閱讀新的資訊。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |

## 連接的詳細資訊- SingTel RAS

如果使用的是SingTel RAS訪問模式，則在點擊“連接的詳細資訊”後，彈出如下圖所示的窗口。

圖27:連接的詳細資訊 – RAS視窗

#### 參數 - RAS

| Internet |
| --- |
| RAS類型 | 當前使用的RAS類型。 |
| 實體位址 | 設備的硬體位址，即從Internet的遠端設備上看到的位址。（這將不同於從本地區域網路的設備上看到的硬體實體位址。） |
| IP位址 | 設備的IP位址，即Internet用戶所看到的設備IP位址。該位址由ISP（Internet服務供應商）分配。 |
| 網路遮罩 | 上述IP位址的網路遮罩。 |
| 預設閘道 | 上述IP位址的遠端閘道或路由器IP位址。 |
| DNS IP 位址 | 當前使用的功能變數名稱伺服器的IP位址。 |
| DHCP用戶 | 根據設備是否執行DHCP用戶的功能而分別顯示爲“啓用”或“禁用”。 如果顯示爲“啓用”，則“剩餘時間”欄中將指明DHCP伺服器所分配的IP位址的過期時間。過期時間一到，分配自動更新；也可使用“更新”按鈕，立即進行手動更新。 |
| 按鈕 |
| 釋放/更新按鈕 將顯示爲“釋放”或“更新” | 只有當上面顯示的IP位址爲“連接時自動分配”（即動態IP位址）時，本按鈕才起作用。如果使用的是固定（靜態）IP位址，本按鈕失效。 如果ISP的DHCP伺服器沒有爲無線路由器分配IP位址，則該按鈕將顯示爲“更新”。點擊“更新”按鈕，嘗試重新建立連接，並從ISP的DHCP伺服器上獲取IP位址。 如果ISP的DHCP伺服器已爲無線路由器分配了IP位址，則該按鈕將顯示爲“釋放”。點擊“釋放”按鈕，斷開連接，同時釋放IP位址。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |

## 連接的詳細資訊- 固定/動態IP位址

如果使用的是“直接”（沒有登錄）連接模式，則在點擊“連接的詳細資訊”後，彈出如下圖所示的窗口。

圖28:連接的詳細資訊 – 固定/動態IP位址視窗

#### 參數 - 固定/動態IP位址

| Internet |
| --- |
| 實體位址 | 設備的硬體位址，即從Internet的遠端設備上看到的位址。（這將不同於從本地區域網路的設備上看到的硬體實體位址。） |
| IP位址 | 設備的IP位址，即Internet用戶所看到的設備IP位址。該位址由ISP（Internet服務供應商）分配。 |
| 網路遮罩 | 上述IP位址的網路遮罩。 |
| 預設閘道 | 上述IP位址的遠端閘道或路由器的IP位址。 |
| DNS IP 位址 | 當前使用的功能變數名稱伺服器的IP位址。 |
| DHCP用戶 | 根據設備是否執行DHCP用戶的功能而分別顯示爲“啓用”或“禁用”。 如果顯示爲“啓用”，則“剩餘時間”欄中將指明DHCP伺服器所分配的IP位址的過期。過期時間一到，分配將自動更新；也可使用“更新”按鈕，立即進行手動更新。 |
| 按鈕 |
| 釋放/更新按鈕 將顯示爲“釋放”或“更新” | 只有當上面顯示的IP位址爲連接時自動分配（即IP位址爲動態IP位址）時，本按鈕才起作用。如果使用的是固定（靜態）IP位址，本按鈕失效。 如果ISP的DHCP伺服器沒有爲無線路由器分配IP位址，則該按鈕將顯示爲“更新”。點擊“更新”按鈕，嘗試重新建立連接，並從ISP的DHCP伺服器上獲取IP位址。 如果ISP的DHCP伺服器已爲無線路由器分配了IP位址，則該按鈕將顯示爲“釋放”。點擊“釋放”按鈕，斷開連接，同時釋放IP位址。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |

6

# 第6章
進階特性

本章將概述何時，以及如何應用無線路由器的進階特性。

## 概述

無線路由器提供如下各項進階特性。

進階Internet特性

通信應用

特殊應用

DMZ

URL篩檢程式

訪問控制

遠端管理

虛擬伺服器

動態DNS

韌體更新

## 進階特性窗口

通過本窗口進入各個進階特性窗口。如下圖所示。

圖29：進階特性窗口

## 進階Internet特性窗口

在進階Internet特性視窗中，可以進行所有與Internet連接相關的進階特性的設定。

通信應用

特殊應用

DMZ

URL篩檢程式

如下圖所示。

圖30：進階Internet特性窗口

### 通信應用

無線路由器無條件支援大多數的通信應用。但有時，路由器需要知道應由哪一臺本地電腦接收連接。當窗口上彈出“通信應用”列表時，表明上述問題出現。

一旦出現上述問題，則可以通過彈出的視窗，指定接收連接的電腦。如下所示。

| 通信應用 |
| --- |
| 選擇應用 | 列示可能産生接收連接的各種應用，這些應用的目標電腦（在區域網路上）處於未知狀態。 |
| 發送接收呼叫到 | 列示區域網路上的所有電腦。 如需要，可使用進階特性視窗中的“PC資料庫”選項手動增加電腦； 可以爲上述列出的每一項應用，選擇目標電腦； 沒有必要在每一步修改後都進行“儲存”操作。可以在爲每一項應用指定目標電腦後，點擊“儲存”按鈕。 |

### 特殊應用

在使用非標準連接或非標準埠號的Internet應用時，你可能會發現應用無法正常運行，其原因便是受到了無線路由器內置防火牆的阻截。此時，可以將此類應用定義爲 “特殊應用”。

### 特殊應用窗口

點擊進階Internet特性視窗中的“特殊應用”按鈕，便可以進入特殊應用視窗。

在特殊應用窗口中，可以進行特殊應用的定義。關於應用的詳細資訊，通常可以從應用的經銷商處獲得。

此外，請注意，視窗中的“接收”與“發送”，均以客戶機（電腦）的角度出發來定義。

圖31：特殊應用窗口

#### 參數 – 特殊應用窗口

| 檢驗欄 | 根據需要，通過檢驗欄來啓用或禁用特殊應用。 |
| --- | --- |
| 名稱 | 輸入描述性的名稱來定義該特殊應用。 |
| 接收埠 | 類型 － 選擇從特殊應用或特殊服務接收資料時使用的通信協定（TCP或者UDP）。（注意：某些應用使用不同的通信協定分別進行資料接收和資料發送。） 起始 － 輸入爲應用伺服器指定的資料通信埠的起始號，用於資料接收。如果應用使用單一的通信埠號，則在“開始”和“截止”欄中輸入相同的埠號。 截止 － 輸入爲應用伺服器指定的資料通信埠的截止號，用於資料接收。如果應用使用單一的通信埠號，則在“開始”和“截止”欄中輸入相同的埠號。 |
| 發送埠 | 類型 - 選擇向遠端系統或遠端服務發送資料時使用的通信協定類型（TCP或者UDP）。 起始 - 輸入爲應用伺服器指定的資料通信埠的起始號，用於資料發送。如果應用使用單一的通信埠號，則在“開始”和“截止”欄中輸入相同的埠號。 截止 - 輸入爲應用伺服器指定的資料通信埠的截止號，用於資料發送。如果應用使用單一的通信埠號，則在“開始”和“截止”欄中輸入相同的埠號。 |

### 特殊應用的使用

根據需要，設定“特殊應用”視窗；

在本地電腦上，正常運行應用。請記住，同一時刻，僅允許一台電腦運行某一項特定的應用。此外，在某台電腦結束某一項特殊應用，而另一台電腦開始運行同一項特殊應用之前，可能會出現一段“暫停”時間。此“暫停”時間可能長達3分鐘。

| 注意！ | 如果應用不能夠正常運行，則可嘗試使用“DMZ”特性。 |
| --- | --- |

### DMZ

如果啓用DMZ功能，則區域網路上的某一台電腦將暴露於Internet之下，並允許該“DMZ電腦”與其他的Internet用戶或伺服器之間進行無限制的雙向通信。

這一特性使得幾乎所有的應用均可以在“DMZ電腦”上運行；

“DMZ電腦”允許接收任何“未知”的連接或資料；

啓用DMZ功能，選擇並指定“DMZ電腦”；

通過“進階Internet特性”窗口，啓用或禁用DMZ功能。

| 注意！ | “DMZ電腦”是完全置於防火牆之外的，這使得它更容易遭到攻擊。因此，只有當需要時，才應啓用DMZ功能。 |
| --- | --- |

### URL篩檢程式

URL篩檢程式可用於阻斷對不受歡迎的網站的訪問。

在使用URL篩檢程式時，必須定義“過濾字串”。只要申請訪問的URL中含有定義過的“過濾字串”，訪問申請就會被阻斷。

“URL篩檢程式”的啓用同時影響到Internet的“訪問日誌“。在啓用篩檢程式的情況下，接收日誌中的“目的地”欄將顯示URL。否則，顯示的將是IP位址。

通過“進階Internet特性”窗口，可以啓用或禁用URL篩檢程式。

### URL篩檢程式窗口

點擊進階Internet特性視窗中的“設定URL篩檢程式”按鈕，即可進入“URL篩檢程式”視窗。如下圖所示。

圖32: URL篩檢程式窗口

#### 參數 - URL篩檢程式窗口

| 過濾字串 |
| --- |
| 當前資料 | 列示已有的所有資料。如果尚未輸入任何過濾字串，則本列表框顯示爲空。 |
| 增加過濾字串 | 在此處輸入新增的過濾資料，並點擊“增加”按鈕。 資料可以是功能變數名稱（例如，www.trash.com），也可以是簡單的字串（例如，ads/）。 在任何位置包含有任何過濾字串資料的所有URL，都將被篩檢程式阻斷。 |
| 按鈕 |
| 刪除/全部刪除 | 使用“刪除/全部刪除”按鈕，可刪除被選中的資料或全部資料。在選擇輸入的同時，按住鍵盤上的“CTRL”鍵（在Machintosh電腦上則應按住“SHIFT”鍵），便可以同時選擇多個資料。 |
| 增加 | 使用“增加”按鈕，可以將當前輸入的過濾字串增加到過濾列表中。 |

## 訪問控制

通過“進階特性”視窗中的“訪問控制”鏈結，可以進入訪問控制功能。

### 概述

訪問控制功能將允許網路管理員對區域網路上的本地電腦所能獲得的Internet訪問級別加以限制。在預設情況下，所有的本地電腦均不受任何Internet訪問限制。

使用訪問控制功能：

- 爲“預設”群組設置限制。所有的本地電腦均歸屬於“預設”群組，除非電腦已被明確地移動到其他群組；

- 根據需要，爲其他群組（“群組1”、“群組2”、“群組3”以及“群組4”）設置限制；

- 根據需要，爲本地電腦指定歸屬群組。

| 注意！ | 限制的內容通常爲阻斷某些“服務”或某些連接類型。所有常見的服務都已預置。如需要，也可以自行定義和增加服務。 |
| --- | --- |

### 訪問控制視窗

點擊“進階特性”視窗中的“訪問控制”鏈結，即可進入該視窗。

圖33：訪問控制視窗

#### 參數 － 訪問控制視窗

| 群組 |
| --- |
| 群組 | 選中某群組。視窗中將顯示出被選中群組的各項設置。群組的名稱固定爲“預設”、“群組1”、“群組2”、“群組3”以及“群組4”，不能更改。 |
| “成員”按鈕 | 點擊“成員”按鈕，以增加成員到當前群組，或將成員從當前群組中刪除。 如果當前群組爲“預設”，則不能進行人爲的增加或刪除。“預設”群組由其他群組之外的所有區域網路本地計算機組成； 若要去除“預設”群組中的電腦，則應將它們分配到其他群組； 若要將電腦增加到“預設”群組，則將電腦從當前所屬的群組中刪除即可。 請參閱後續部分的內容，以瞭解關於“群組成員”視窗的詳細資訊。 |
| Internet訪問 |
| 許可權 | 爲當前群組選擇合適的參數： 無 － 不進行任何阻斷。本參數適用於建立最小限制的群組； 阻斷所有的Internet訪問 － 所有通過網際網路埠的通信都被阻斷。本參數適用於建立限制最大的群組； 阻斷選中的服務 － 可以選擇希望阻斷的服務。本參數用於適度控制某一群組的Internet訪問。 |
| 定時阻斷 | 如果Internet訪問被設置爲阻斷，則可以在選定的時間段內阻斷Internet連接。（如果訪問未被設置爲阻斷，則定時阻斷無法實現，本項設置無效。） |
| 定義阻斷時間 | 點擊本按鈕，在彈出的子視窗中定義或修改阻斷的時間。 |
| 服務 | 服務列表將列示所有已定義的服務。從中選擇希望加以阻斷的服務。在選擇服務的同時，按住鍵盤上的“CTRL”鍵，可同時選擇多項服務。（在Macintosh電腦上，則應按住“SHIFT”鍵，而非“CTRL”鍵。） |
| 編輯服務清表 | 如果希望定義其他服務，或對服務清表加以管理，則點擊本按鈕，打開“服務”視窗。 |
| 按鈕 |
| 成員 | 點擊“成員”按鈕，以增加成員到當前群組，或將成員從當前群組中刪除。 如果當前群組爲“預設”，則不能進行人爲的增加或刪除。“預設”群組由其他群組之外的所有區域網路本地計算機組成。 請參閱後續部分的內容，以瞭解關於“群組成員”視窗的詳細資訊。 |
| 定義阻斷時間 | 點擊本按鈕，在彈出的子視窗中定義或修改阻斷的時間。 |
| 編輯服務清表 | 如果希望定義其他服務，或對服務清表加以管理，則點擊本按鈕，打開“服務”視窗。 |
| 儲存 | 儲存窗口中的各項參數。 |
| 取消 | 取消最後一次“儲存”操作之後所作的所有改動。 |
| 查看日誌 | 點擊本按鈕，在彈出的子視窗中，將可以看到“訪問控制”日誌。日誌將顯示被訪問控制功能阻斷了的所有Internet訪問嘗試。 |
| 清除日誌 | 點擊本按鈕，清除並重新啓動“訪問控制”日誌，這樣，將更容易查閱新的日誌資料。 |

### 群組成員窗口

點擊“訪問控制”視窗中的“成員”按鈕，將出現群組成員視窗。

圖34：群組成員窗口

在群組成員視窗中，增加成員（本地電腦）到當前群組，或將成員從當前群組中刪除。

“刪除>>”按鈕，將把選中的本地電腦（位於“成員”列表中）從當前群組中刪除；

“<<增加”按鈕將把選中的電腦（位於“其他電腦”列表中）加入到當前群組中。

| 注意！ | 所有未被分配到其他群組的本地電腦都將歸入“預設”群組。 所有被其他群組刪除的本地電腦都將被增加到“預設”群組。 |
| --- | --- |

### 預設定時阻斷窗口

點擊“訪問控制”視窗中的“定義阻斷時間”按鈕，“預設定時阻斷”視窗彈出。

定時阻斷可用於（可選）任何訪問控制群組；

在設定的時間之內（即“起始” 時間與“截止” 時間之間），訪問將被阻斷；

最多可以定義兩個不同的定時阻斷時間段；

所定義的時間必須爲24小時範圍之內；

如果在某天未進行時間設置，則訪問阻斷在這一天不起作用。

圖35：預設定時阻斷窗口

#### 參數 － 預設定時阻斷窗口

| 天 | 一周中的每一天都可以進行單獨的定時設置。 |
| --- | --- |
| 時間段1 時間段2 | 最多可以定義兩個不同的定時時間段；如果不需要，時間段2可以空置。 |
| 起始時間 | 輸入24小時中的某個時間爲定時阻斷的起始時間。 |
| 截止時間 | 輸入24小時中的某個時間爲定時阻斷的截止時間。 |

### 服務窗口

點擊“訪問控制”視窗中的“編輯服務清表”按鈕，“服務”視窗彈出。

圖36: 訪問控制 － 服務視窗

#### 參數 － 服務窗口

| 現有服務 |
| --- |
| 現有服務 | 列示出所有現有的服務。 |
| “刪除”按鈕 | 使用“刪除”按鈕刪除已增加的某項服務。預置服務不可以被刪除。 |
| 增加新服務 |
| 名稱 | 輸入描述性的名稱，定義該項服務。 |
| 類型 | 選擇用於遠端系統或服務的通信協定（TCP，UDP，ICMP）。 |
| 起始埠 | 對於TCP及UDP類型的服務，輸入爲服務指定的通信埠的起始號。如果服務使用的通信埠爲單一埠，則在“起始”和“截止” 欄中輸入相同的埠號。 |
| 截止埠 | 對於TCP及UDP類型的服務，輸入爲服務指定的通信埠的截止號。如果服務使用的通信埠爲單一埠，則在“起始”和“截止” 欄中輸入相同的埠號。 |
| ICMP類型 | 對於ICMP類型的服務，輸入與服務類型相匹配的埠號。 |
| 按鈕 |
| 刪除 | 從服務列表中刪除被選中的服務。 |
| 增加 | 把“增加新服務”欄中的資料，增加爲服務清表中的一個新輸入。 |
| 取消 | 清除“增加新服務”欄，以便於輸入新服務的相關資料。 |

### 訪問控制日誌

“訪問控制日誌”提供了檢查訪問控制功能運行的資訊。點擊“訪問控制”視窗中的“查看日誌”按鈕，可查看訪問控制日誌。

訪問控制日誌將顯示被“訪問控制”功能所阻斷的所有Internet訪問嘗試。

日誌中將顯示如下各項資料：

| 日期/時間 | 嘗試進行訪問的日期和時間； |
| --- | --- |
| 名稱 | 在名稱已知的情況下，“名稱”欄中將顯示被阻斷的本地電腦名。電腦名將從“網路用戶”資料庫中獲取。 |
| IP源位址 | 訪問請求被阻斷的電腦或其他設備的IP位址。 |
| MAC位址 | 訪問請求被阻斷的電腦或其他設備的硬體位址或實體位址。 |
| 目的地 | URL或IP位址的目的地。 |

## 遠端管理

遠端管理功能支援通過Internet對無線路由器進行管理。

圖37：遠端管理窗口

#### 參數 － 遠端管理窗口

| 遠端管理 |
| --- |
| 啓用遠端管理 | 啓動遠端管理功能，通過Internet進行遠端管理。如果遠端管理功能處於禁用狀態，設備將忽略對來自Internet的連接嘗試的管理。 |
| 埠號 | 輸入1024到65535之間的某個埠號（推薦值爲8080）。連接時，必須指定本埠號（如下所示）。 注意：預設的HTTP（Web）連接埠號爲80，但此處若使用埠號80，則將阻礙區域網路正常使用Web的“虛擬伺服器”。 |
| 當前IP位址 | 必須使用當前IP位址進行連接（如下所示）。 當前IP位址由ISP所分配。如果使用的是動態IP位址，則每次與ISP連接時，當前IP位址的值都將有所不同。因此，最好使用ISP分配的固定IP位址。 |

通過Internet與本地電腦連接

- 確認已建立Internet連接，並啓動Web瀏覽器。

- 在“位址”欄中，輸入“HTTP://”以及無線路由器的Internet IP位址。如果連接埠號不是80，則此處還應同時輸入埠號。（在IP位址之後，輸入“:”及埠號。）例如：

HTTP://123.123.123.123:8080

在上面的例子中，假定網際網路IP位址爲123.123.123.123，埠號爲8080。

## 虛擬伺服器

虛擬伺服器的功能將允許區域網路上的伺服器對Internet用戶開放。一般而言，Internet用戶無法訪問區域網路上的伺服器，因爲：

區域網路上的伺服器沒有有效的外部IP位址；

防火牆阻斷了所有試圖訪問區域網路設備的操作。

“虛擬伺服器”功能解決了以上問題，並允許Internet用戶訪問伺服器，如下圖所示。

圖38：虛擬伺服器

### 用戶看到的IP位址

注意，上圖中，兩個Internet用戶均與同一個IP位址連接，但卻採用不同的通信協定。

對於Internet用戶來說，區域網路中的所有虛擬伺服器均呈現爲同樣的IP位址。該位址由ISP分配。

該位址必須是靜態位址，而不可以爲動態位址，以便Internet用戶能夠更方便地與伺服器連接。

不過，也可以使用DDNS（動態DNS）功能，來支援Internet用戶通過URL，而不是IP位址，與區域網路中的虛擬伺服器連接。

### 虛擬伺服器視窗

點擊“進階特性”視窗中的“虛擬伺服器”按鈕，進入虛擬伺服器視窗。如下圖所示。

圖39：虛擬伺服器視窗

視窗中，將列示所有預先定義的伺服器，同時也允許用戶自行定義自己的伺服器。關於某個被選中的伺服器的詳細資訊，將在“屬性”欄中顯示。

#### 參數 － 虛擬伺服器

| 伺服器 |
| --- |
| 伺服器 | “伺服器”列表中將列示所有預定義伺服器，以及用戶自己定義的伺服器。關於某個被選中的伺服器的詳細資訊，將在“屬性”欄中顯示。 |
| 屬性 |
| 啓用 | 使用“啓用”核取方塊，根據需要啓用或禁用虛擬伺服器功能。 如果設置爲啓用，所有的訪問連接都將被送入被選中的電腦； 如果設置爲禁用，則所有訪問連接都將被阻斷。 |
| 電腦（伺服器） | 選擇作爲虛擬伺服器的電腦。電腦本身必須運行合適的伺服器軟體。 |
| 通信協定 | 選擇伺服器所使用的通信協定（TCP或UDP）。 |
| 內部埠號 | 輸入在伺服器軟體的設定中所使用的埠號。 |
| 外部埠號 | Internet用戶在與虛擬伺服器連接時使用的埠號。通常，該埠號與“內部埠號”相同。如果兩者存在差異，則設備執行“映射”或“翻譯”功能，確保伺服器正常使用某個埠位址，而用戶正常使用另一個埠位址。 |
| 按鈕 |
| 預設 | “預設”按鈕將刪除自己定義的所有伺服器，並將預定義伺服器的埠號設置爲原始預設值。 |
| 全部禁用 | 本按鈕將把所有設置爲“啓用”的虛擬伺服器設置爲關閉。 |
| 更新被選伺服器 | 用顯示於視窗上“屬性”欄中的參數，更新當前的虛擬伺服器資料。 |
| 增加新伺服器 | 用顯示於視窗上“屬性“欄中的參數，增加新的資料到虛擬伺服器清單中。對伺服器清單資料的選擇將被忽略，不發生任何作用。 |
| 刪除 | 刪除當前選中的虛擬伺服器資料。注意，預定義伺服器不可以被刪除。只有自行定義的伺服器可以被刪除。 |
| 清除列表 | 清除“屬性“區域中的所有參數，並準備輸入新的虛擬伺服器資料。 |

| 注意！ | 對於每一個虛擬伺服器資料，本地電腦均應運行相應的伺服器軟體。 |
| --- | --- |

### 定義自己的虛擬伺服器

如果希望使用的伺服器類型不包含於“虛擬伺服器”視窗的列表中，則可以定義和管理自己的伺服器：

| 建立新伺服器： | 點擊“清除列表”； 輸入所需的各項參數，如上所述； 點擊“增加”； 新的伺服器將被列示在列表中； |
| --- | --- |
| 修改（編輯）伺服器： | 從列表中選取合適的伺服器； 進行任何所需的修改（例如，改變其“啓用/禁用”設置）； 點擊“更新被選伺服器”，儲存對該伺服器所作的修改。 |
| 刪除伺服器： | 從列表中選中伺服器資料； 點擊“刪除”。 注意：只有自定義的伺服器可以被刪除。預定義伺服器不可以被刪除。 |
| 注意！ | 從Internet上看，所有虛擬伺服器使用的IP位址，均由ISP分配。 |

### 連接虛擬伺服器

一旦設置完畢，Internet上的所有用戶將可以與虛擬伺服器連接。但必須使用特定的Internet IP位址（該位址由ISP分配）。例如，

http://203.70.212.52

ftp://203.70.212.52

使用ISP分配的固定IP位址，將比使用動態位址更便於連接。此外，也可以使用動態DNS功能（在下面的章節中將進行詳細描述），來支援Internet用戶使用URL，而不是IP位址，與虛擬伺服器進行連接。

## 動態DNS (功能變數名稱伺服器)

當與“虛擬伺服器”功能結合使用時，該項免費服務十分有用。它將支援Internet用戶使用URL來與虛擬伺服器連接，而不是通過某個IP位址。

此外，動態DNS功能還解決了動態IP位址所造成的難題。使用動態IP位址的情況下，每次連接時IP位址都將有所改變，這將給其他用戶與電腦的連接帶來困難。

伺服器的工作流程如下所示：

- 首先，必須通過http://www.dyndns.org（不設限制）進行註冊。密碼將通過電子郵件方式發送給你；

- 註冊成功之後，使用“建立新主機”選項（位於www.dyndns.org），申請合適的功能變數名稱；

- 在無線路由器的DDNS窗口中，輸入從www.dyndns.org獲取的參數；

- 無線路由器將自動確認，當前IP位址是否已在http://www.dyndns.org註冊；

- 用戶可以使用功能變數名稱從Internet連接到虛擬伺服器（或DMZ電腦）。如下圖中的窗口所示。

### 動態DNS視窗

選擇主視窗中的“進階”功能，然後再選擇“動態DNS”，你將看到如下圖所示的窗口：

圖40：DDNS窗口

#### 參數 － 動態DNS視窗

| DDNS服務 |
| --- |
| DDNS服務 | 在使用伺服器之前，首先必須註冊並建立新的帳號。服務本身是免費的； 點擊此處連接到網址www.dyndns.org； 原始登錄密碼將通過電子郵件方式發送給你。如需要，可以修改密碼； 註冊成功之後，通過“建立新主機”（位於www.dyndns.org）選項，，申請合適的功能變數名稱。 |
| DDNS參數 |
| 用戶名 | 註冊時，輸入由www.dyndns.org指定的“用戶名”。 |
| 密碼 | 輸入由www.dyndns.org指定的當前密碼。 |
| 功能變數名稱 | 輸入得到www.dyndns.org認可的功能變數名稱； 功能變數名稱應僅包括字母以及連接符（短劃線）。如使用其他字母將出現問題。 |
| DDNS狀態 | DDNS資訊將由www.dyndns.org的DDNS伺服器返回。 一般而言，本資訊應顯示爲“更新成功”（當前IP位址已由www.dyndns.org伺服器更新）； 如果該資訊顯示爲“沒有主機”，則表明，輸入的主機名稱未分配給電腦。你需要登錄到www.dyndns.org以解決這一問題。 |

## 韌體更新

使用Web瀏覽器更新無線路由器上的韌體（軟體）。

首先，需要下載更新文件，然後，選擇進階特性窗口中的“韌體更新”功能，你將看到如下圖所示的窗口。

圖41：韌體更新窗口

執行韌體的更新：

- 點擊“瀏覽”按鈕，尋找更新文件的位置；

- 選中更新文件。檔案名將顯示在“更新檔案”欄中；

- 點擊“開始更新”按鈕，執行韌體更新。

| 注意！ | 在執行韌體更新的過程中，無線路由器將不能正常工作。更新完成後，必須重新啓動路由器。無線路由器、或通過無線路由器的所有連接都將丟失。 |
| --- | --- |

7

# 第7章
進階設定

本章將概述“進階特性”視窗中“進階設定”部分的各項設置。

## 概述

一般來說，沒有必要使用進階設定視窗，也不必改變其中的設置。進階設定視窗及其設置將用於處理非標準的特例情形，或者爲進階用戶提供額外的選擇。

進階設定中可進行的各項設置如下：

| PC資料庫 | 選擇“DMZ電腦”或“虛擬伺服器”時，所顯示的電腦列表。該資料庫自動維護，但也可手動增加或刪除使用固定（靜態）IP位址的電腦輸入。 |
| --- | --- |
| 選項 | 各種選項，例如，備份DNS，通用即插即用，啓用TFTP韌體更新選項等。 |
| 安全性 | 防火牆以及其他相關的安全性設置。 |
| 日誌 | 查看或清除所有日誌，或將日誌設置爲可通過電子郵件傳輸的日誌文件。 |
| MAC位址 | 在Internet（網際網路埠）介面上設置MAC（硬體）位址。該位址僅在ISP聲明必須使用MAC（硬體）位元址時需要。 |
| 路由 | 僅當區域網路同時使用其他路由器或閘道時需要。 |

## PC資料庫

任何時候，只要涉及電腦的選取（例如選擇“DMZ”PC），便要用到PC資料庫。PC資料庫的存在使我們避免了IP位址的繁瑣輸入。此外，也使得區域網路能夠免除固定IP位址的使用。

### PC資料庫視窗

PC資料庫視窗如下圖所示。

# 圖42：PC資料庫視窗

“DHCP用戶”類型的PC將自動增加到該資料庫，並根據請求進行更新；

非伺服器版本的Windows作業系統中，均預設設置爲“DHCP用戶”。本項設置被稱爲“自動獲取IP位址”；

無線路由器將根據“硬體位址”――而不是電腦名或IP位址――來識別每一台電腦。“硬體位址”只有在更換電腦網卡或轉換器時才需要進行變更；

資料庫系統意味著，你將不必在區域網路中使用固定（靜態）IP位址。不過，如果需要，你也可以將使用固定（靜態）位址的電腦增加到PC資料庫中。

#### 參數 － PC資料庫視窗

| 已知的電腦 | 列示當前的所有電腦資料。所顯示的參數爲“名稱（IP位址）類型”格式。其中，“類型”是指電腦是否與區域網路相連接。 |
| --- | --- |
| 名稱 | 如想增加新的電腦，則在此處輸入電腦名。電腦名最好能與電腦的“主機名”相匹配。 |
| IP位址 | 輸入電腦的IP位址。電腦將發送一個“ping”命令，以確認自己的硬體位址。如果電腦尚未就緒（未與區域網路連接，或未開機等），則無法進行增加。 |
| 按鈕 |
| 增加 | “增加”按鈕將把新的電腦增加到列表中。電腦將發送一個“ping”命令，以確認自己的硬體位址。如果電腦尚未就緒（未與區域網路連接，或未開機等），則無法進行增加。 |
| 刪除 | 從列表中將選中的電腦刪除。刪除電腦只在兩種情況下進行： 該電腦已從區域網路中去除； 資料本身不正確。 |
| 更新 | 更新窗口中的參數。 |
| 產生報告 | 顯示一份唯讀清單，清單內容爲PC資料庫所有輸入的詳細資訊。 |
| 進階管理 | 查看PC資料庫視窗的“進階”版本――PC資料庫（管理）視窗。參見下面的詳細資訊。 |

### PC資料庫(管理)

點擊“PC資料庫”視窗中的“進階管理”按鈕，PC資料庫（管理）視窗彈出。與標準的PC資料庫視窗相比，它提供更多的控制功能。

圖43: PC資料庫(管理)視窗

#### 參數 － PC資料庫(管理)視窗

| 已知的電腦 | 列示當前的所有電腦資料。所顯示的參數爲“名稱（IP位址）類型”格式。其中，“類型”是指電腦是否與區域網路相連接。 |
| --- | --- |
| PC屬性 |
| 名稱 | 如想增加新的電腦，則在此處輸入電腦名。電腦名最好能與電腦的“主機名”相匹配。 |
| IP位址 | 選擇合適的選項： 自動 － 電腦將被設置爲DHCP用戶（在Windows作業系統下即“自動獲取IP位址“）。當提出請求時，無線路由器將給電腦分配IP位址。該位址可以進行修改，但一般情況下，沒有必要； DCHP用戶 － 保留IP位址 － 如果電腦被設置爲DCHP用戶，而你希望確保無線路由器始終給該電腦配同樣的IIP位址，則選擇此選項； 輸入要求的IP位址。只需填寫最後一個IP位址欄，其他欄均須與無線路由器的IP位址相匹配； 固定IP位址 － 如果電腦使用的是固定（靜態）IP位址，則選擇本選項。輸入分配給電腦的IP位址。（該電腦必須設定爲使用該IP位址。） |
| MAC位址 | 選擇合適的選項： 自動查找 － 選擇自動查找，將使無線路由器自動與電腦聯繫並找到電腦的MAC位址。只有在電腦與區域網路相連接，並已開機的情況下，自動查找功能才有效； MAC位址爲 － 在此處輸入電腦的MAC位址。MAC位址也稱爲“硬體位址”、“實體位址”，或者“網路轉換器位址”。無線路由器將使用MAC作爲電腦的唯一識別方式。因此，MAC位址必須填寫。 |
| 按鈕 |
| 增加爲新資料 | 將“屬性”框中的參數，作爲新的資料增加到電腦列表中。 如果已選擇“自動查找”（MAC位址）選項，電腦將發送一個“ping”命令，以確認自己的硬體位址。只有在電腦與區域網路相連接，並已開機的情況下，本功能才有效； |
| 更新選中的電腦 | 用“屬性”框中的參數，更新（修改）被選中的電腦的相關參數。 |
| 清除 | 清除“屬性”框中的參數，以便於輸入新的電腦的相關資料。 |
| 更新 | 更新窗口中的各項參數。 |
| 產生報告 | 顯示一份唯讀清單，清單內容爲PC資料庫所有輸入的詳細資訊。 |
| 標準窗口 | 點擊“標準視窗”按鈕，標準“PC資料庫”視窗彈出。 |

## 選項

選項視窗支援進階用戶輸入或改變一系列的設置。對於普通操作而言，不需要使用選項視窗，也不需要改變視窗中的任何選項設置。

選項視窗如下圖所示。

# 圖44:選項視窗

#### 參數 － 選項視窗

| 備份DNS |
| --- |
| IP位址 | 在此處輸入DNS（功能變數名稱伺服器）的IP位址。這裏的DNS將在主DNS發生故障時啓用。 |
| TFTP |
| 通過TFTP進行韌體更新 | 一旦啓用本功能，TFTP（普通FTP）將可以用於設備中的韌體的更新。通常情況下，並不需要本項功能，Windows應用程式已可以實現韌體更新功能； 首先必須獲得韌體更新文件。關於TFTP的使用說明，可在更新文件中找到。 |
| UpnP (通用即插即用) |
| 啓用通用即插即用服務 | UPnP(通用即插即用)支援區域網路自動查找、自動設定連接到區域網路上的設備。Windows Me，XP，以及更新的版本也都支援通用即插即用。 如果設置爲“啓用”，則可以通過UpnP看到插入設備； 如果設置爲“禁用”，則無法通過UpnP看到插入設備。 |
| 允許通過通用即插即用修改設定 | 如果選中啓用，UpnP用戶將可以修改設定； 如果選擇禁用，則UpnP用戶只能夠查閱設定，而無權修改設定。但是，目前，上述限制只適用於Windows XP系統的用戶，它可以通過UPnP訪問“屬性”（例如，進入“我的網路”，在“無線路由器”圖示上點擊滑鼠右鍵，並在彈出的功能表中選擇“屬性”）。 |
| 允許禁用網際網路訪問 | 如果選中該選項，UpnP用戶將可以通過插入設備禁用網際網路訪問； 如果選擇禁用，則UpnP用戶不能夠通過插入設備來禁用網際網路訪問。但是，目前，上述限制只適用於Windows XP系統的用戶，它可以通過UPnP訪問“屬性”（例如，進入“我的網路”，在“無線路由器”圖示上點擊滑鼠右鍵，並在彈出的功能表中選擇“屬性”）。 |
| MTU |
| MTU的值 | MTU（Maximum Transmission Unit，最大傳輸單元）的值，只有在技術支援人員提出建議的情況下，才需要對MTU進行修改。 輸入1到1500之間的某個數值； 設備仍然需要與遠端伺服器進行自動的溝通，以設置MTU的大小。兩個值中的較小值（自動溝通後獲得的值，或在此處輸入的具體值）將被採用。 對於直接連接（而非PPPoE或PPTP）來說，MTU的值總是爲1500。 |

## 安全性

在安全性視窗中，你可以進行防火牆或其他與安全性相關的選項的設置。

圖45：安全性窗口

#### 參數 – 安全性窗口

| 防火牆 |
| --- |
| 啓用DoS防火牆 | 如果設置爲啓用，則DoS(Denial of Service，拒絕服務)攻擊將被發現和阻斷。預設值爲啓用。強烈推薦保持預設的啓用設置。 注意： DoS攻擊的目標並不是竊取資料或損害電腦，而是致使Internet連接超載，直至癱瘓――即網路服務失效； 防火牆採用的是“狀態審查”技術。它使得系統能夠檢測出由正確的單個TCP/IP資料包集合起來的DoS攻擊。 |
| 閾值 | 本選項將影響到允許的“半開”連接的數量。 當某個遠端客戶發出連接請求，申請與伺服器連接，但卻沒有回答伺服器的回應時，即形成“半開”連接； 允許“半開”連接的最優值（閾值）的確定，取決於許多因素，其中最重要的因素就是Internet連接的可用頻寬； 選擇與你的Internet連接的頻寬相匹配的設置。 |
| 選項 |
| 回應廣域網介面上的ICMP | ICMP通信協定用於“ping”命令、“Traceroute”程式，以及網路監控與診斷程式。 如果啓用回應ICMP，無線路由器將回應從Internet接收到的ICMP資料包； 如果沒有啓用回應ICMP，則來自Internet的ICMP資料包將被忽略。禁用ICMP回應，略有助於安全性的提高。 |
| 支援IPSec | IPSec通信協定用於建立安全連接，它被廣泛應用於VPN（虛擬個人網路）程式。 選中本選項，將允許進行IPSec通信； 禁用本選項，則IPSec通信被阻斷。 |
| 支援PPTP | PPTP（點對點通信協定）被廣泛應用於VPN（虛擬個人網路）程式。 選中本選項，將允許進行PPTP通信； 禁用本選項，則PPTP通信被阻斷。 |
| 支援L2TP | L2TP爲Cisco開發的VPNs（虛擬個人網路）通信協定。 選中本選項，將允許進行L2TP通信； 禁用本選項，則L2TP通信被阻斷。 |

## 日誌

日誌將記錄無線路由器上發生的各類活動。在檢查和排除故障時，日誌中的資訊將提供極大的說明。但是，啓用所有的日誌也將同時産生大量的資料，從而影響系統的性能。

由於無線路由器只能存儲有限的日誌資料，因此，可以選擇將日誌資料通過電子郵件傳送到電腦。

圖46：日誌視窗

#### 參數 - 日誌視窗

| 啓用日誌 |
| --- |
| 發送連接 | 如果設置爲啓用，則對外發送的Internet連接將被記錄到日誌中。一般來說，（Internet的）“目的地”將會以某個IP位元址的方式來顯示。但是，在“URL篩檢程式”被啓用的情況下，“目的地”也可能顯示爲某個URL。 |
| 訪問控制 | 如果設置爲啓用，日誌將記錄被“訪問控制”阻斷的所有發送連接的嘗試。 |
| DoS(拒絕服務)攻擊 | 如果設置爲啓用，日誌將記錄被內置防火牆阻斷的所有DoS（Denial of Service，拒絕服務）攻擊的詳細資訊。 |
| 時區 | 在此選擇所在地的正確時區。它將決定日誌中的日期/時間是否能夠正確標示。 |
| 電子郵件報告 |
| 遭受攻擊時，立即發送電子郵件警示訊號 | 若設置爲啓用，則一旦檢測到DoS攻擊，系統將立即發送電子郵件警示訊號。設置時必須提供電子郵件位址等相關資訊。 |
| 電子郵件日誌 | 選中任何一個（或全部兩個）核取方塊，即選中將日誌發送電子郵件。該功能一旦啓用，日誌將發送到指定的電子郵件位址。電子郵件日誌的發送間隔將由“發送”設置來確定。 |
| 發送 | 選擇合適的參數，設置電子郵件日誌。 當日誌滿時 － 日誌發送的時間不固定。只要日誌文件已滿則發送日誌，也就是說，日誌的發送時間將取決於連接流量的大小； 每天，每周一... － 日誌將在指定的時間發送。 如果選定“每天”，則日誌將在每天指定的時間發送； 如果選定某一天，則日誌將在每周同一天的指定時間發送； 選擇當天發送電子郵件的具體時間； 如果在指定發送的時間之前，日誌已滿，則日誌將在寫滿時立即發送。 |
| 電子郵件位址 |
| 電子郵件位址 | 輸入日誌將發送到的電子郵件位址。該位址也出現在電子郵件的“發件人”欄中。 |
| 郵件主題 | 輸入文本字元，它將成爲顯示在電子郵件“主題”欄中的郵件主題。 |
| SMTP伺服器 | 輸入用於發送電子郵件的SMTP（Simple Mail Transport Protocol，簡單郵件傳輸協定）伺服器位址或IP位址。 |
| 埠號 | 輸入用於連接SMTP伺服器的埠號。預設值爲25。 |

## MAC位址

MAC（硬體）位址是一個低層級的網路識別碼。它也被稱爲“MAC位址”、“硬體位址”、或者“實體位址”。在電腦上，該位址將伴隨網卡和轉換器而出現。“MAC位址”視窗中的位址也就是Internet（網際網路）介面上的位址，它不會對區域網路介面産生任何影響。

當ISP要求與DSL/Cable數據機相連接的電腦的“網路轉換器位址”、“實體位址”、“硬體位址”、或者“MAC位址”時，輸入MAC位址；

如果ISP已記錄了MAC位元址，則需要修改無線路由器所使用的位址，以便與ISP所記錄的位址相匹配。

### MAC位元址窗口

在“進階特性”窗口中選擇“MAC位址”，你將看到如下圖所示的窗口。

圖47：MAC位元址窗口

#### 參數 - MAC位元址窗口

| MAC（硬體）位址 | 顯示當前的MAC（硬體）位址。 如果ISP已記錄了電腦的硬體位址，你也可以在位址欄中輸入硬體位址，以“考驗”ISP的記憶。硬體位址包含12個字元，每個字元均由數位（0～9）和字元（A～F）組成。 |
| --- | --- |
| 按鈕 |
| 預設 | 將預設的MAC位址插入到MAC位址欄中。在點擊“儲存”後，才能真正修改MAC位址。 |
| 從電腦複製 | 將電腦的MAC位址插入到MAC位址欄中。在點擊“儲存”後，才能真正修改MAC位址。 |
| 儲存 | 儲存對無線路由器所進行的修改。 |
| 取消 | 取消自最近一次“儲存”操作以來的所有修改。 |
| 注意！ | 如果改變了MAC位址，則必須重新啓動無線路由器。 |

## 路由

### 概述

如果區域網路中沒有其他的路由器或閘道，則“路由”設定完全可以忽略；

如果無線路由器僅僅作爲本地區域網路分區的閘道，則即便區域網路中還有其他的路由器，你也可以完全忽略“路由”設定；

如果區域網路中存在一個標準的路由器（例如，某Cisco路由器），而無線路由器作爲區域網路所有分區的閘道使用，此時，應啓用RIP（路由資訊通信協定）功能，並忽略動態路由列表的設定；

如果區域網路備有其他的閘道和路由器，而你希望每個區域網路分區分別使用不同的閘道，則不要啓用RIP（路由資訊通信協定），而對靜態路由列表進行設定（此外，還應設定其他路由器）；

如果使用Windows 2000資料中心伺服器作爲軟體路由器，則啓用無線路由器上的RIP，並確認如下各項Windows 2000系統設置正確無誤：

打開“路由與遠端訪問”；

在控制路徑中，順序選擇“路由與遠端訪問”，“伺服器名稱”，“IP路由”、以及“RIP”；

在“詳細資訊”視窗中，在你希望設定的、與RIP2相匹配的介面上點擊右鍵，然後在彈出的功能表上選擇“屬性”；

在“常規”標簽下，將“RIP2傳播”設置爲“發送資料包協定”，而將“RIP1、2”設置爲“接收資料包協定”。

### 路由窗口

在“進階特性”視窗中選擇“路由”鏈結，即可進入路由視窗。

#### 使用本窗口

通常情況下，應分別使用RIP（路由資訊通信協定），或者靜態路由列表，如上所述。但也可能同時使用兩種方法。

靜態路由列表

如果不使用RIP，則要求把網路中的每一個區域網路分區，都輸入到路由視窗中，而不僅僅是設備所連接的分區。

網路中的其他路由器也應進行設定。請參閱本章的後續部分――“設定區域網路中的其他路由器”――的內容，以進一步瞭解相關的詳細資訊以及示例。

圖48：路由窗口

#### 參數 – 路由窗口

| RIP |
| --- |
| 啓用RIP | 選擇啓用無線路由器的RIP（路由資訊通信協定）特性。 無線路由器只支援RIP 1。 |
| 靜態路由 |
| 靜態路由列表 | 列示路由列表的所有資料。 “屬性”欄中將顯示被選中資料的詳細資訊； 根據需要修改屬性，然後點擊“更新”按鈕，以儲存對選中資料的屬性所作的修改。 |
| 屬性 | 目標網路 － 遠端區域網路分區的網路位址。對於標準的C級區域網路來說，網路位址就是目的地IP位址中的前3個位址段。第4個位址欄（最後一個位址段）則可保留爲0。 網路遮罩 － 遠端區域網路分區的網路遮罩。對於標準的C級區域網路來說，預設的網路遮罩爲255.255.255.0。 閘道IP位址 － 無線路由器必須用於與上述目的地（而不是與遠端分區相連接的路由器）通信的閘道或路由器的IP位址。 等級 － 到達遠端區域網路分區所經過的“躍距”（路由器）的數量。最短的路徑將會被使用。其預設值爲1。 |
| 按鈕 |
| 儲存 | 儲存RIP設置。RIP設置的變動不會影響到靜態路由列表。 |
| 增加 | 把視窗中“屬性”框中的參數，作爲新的輸入增加到靜態路由列表中。此時列表中被選中的輸入將會被忽略，但不會對其産生任何影響。 |
| 更新 | 用視窗中“屬性”框中的參數，更新靜態路由列表中被選中的當前資料的參數。 |
| 刪除 | 刪除靜態路由列表中被選中的當前資料。 |
| 清除 | 清除“屬性”欄中的所有參數，以便於輸入新的靜態路由列表輸入。 |
| 產生報告 | 產生一份唯讀報告，報告中將列示出靜態路由列表中所有輸入的詳細資訊。 |

### 設定區域網路中的其他路由器

至關重要的一點是，本地區域網路之外的所有設備的IP資料包必須經過無線路由器。爲達到這一目的，本地區域網路必須設定爲把無線路由器作爲“預設路由器”或“預設閘道”。

#### 本地路由器

本地路由器即爲安裝在無線路由器所在的區域網路分區的路由器。該路由器要求將“預設路由”設置爲無線路由器本身。典型情況下，路由器都會有一個特別的資料用於“預設路由”。其具體設定如下所示。

| 目的地IP位址 | 通常爲0.0.0.0，但請查閱路由器的相關文件，進一步確認。 |
| --- | --- |
| 網路遮罩 | 通常爲0.0.0.0，但請查閱路由器的相關文件，進一步確認。 |
| 閘道IP位址 | 無線路由器的IP位址。 |
| 等級 | 1 |

#### 本地區域網路中的其他路由器

本地區域網路中的其他路由器必須將無線路由器的“本地路由器”作爲“預設路由”。各項資料將與無線路由器的本地路由器相同，除“閘道IP位址”外。

對於與無線路由器的本地路由器直接連接的路由器，“閘道IP位址”就是無線路由器的本地路由器的位址；

對於必須經過其他路由器，而將資料包傳遞給無線路由器的本地路由器的路由器，“閘道IP位址”將是中間路由器的位址；

### 靜態路由 － 舉例

圖49：路由舉例

#### 無線路由器的路由列表

如上圖所示的區域網路中，存在2個路由器及3個區域網路分區。因此，無線路由器需要如下所示的2個資料。

| 資料1（分區1） |
| --- |
| 目的地IP位址 | 192.168.1.0 |
| 網路遮罩 | 255.255.255.0 （標準的等級C） |
| 閘道IP位址 | 192.168.0.100 （無線路由器的本地路由器） |
| 等級 | 2 |
| 資料2（分區2） |
| 目的地IP位址 | 192.168.2.0 |
| 網路遮罩 | 255.255.255.0 （標準的等級C） |
| 閘道IP位址 | 192.168.0.100 |
| 等級 | 3 |

#### 路由器A的預設路由

| 目的地IP位址 | 0.0.0.0 |
| --- | --- |
| 網路遮罩 | 0.0.0.0 |
| 閘道IP位址 | 192.168.0.1 （無線路由器的IP位址） |

#### 路由器B的預設路由

| 目的地IP位址 | 0.0.0.0 |
| --- | --- |
| 網路遮罩 | 0.0.0.0 |
| 閘道IP位址 | 192.168.1.80 （無線路由器的本地路由器） |

A

# 附錄A
故障檢修

本附錄概述最可能出現的問題，及其解決方案。

## 概述

本章將概述使用無線路由器時最有可能遇到的問題，以及各種可能的解決方案。如果按照本章的操作進行故障排除之後，無線路由器仍然不能正常工作，則請聯繫供應商，以獲得進一步的指導。

## 常見問題

| 問題1： | 不能連接到無線路由器進行設定。 |
| --- | --- |
| 解決方案1： | 請作以下檢查： 確認無線路由器安裝正確，區域網路連接正常，電源接通。 確認電腦與無線路由器屬於同一個網路分區。（在沒有安裝路由器的情況下，電腦不存在與路由器不同分區的問題。） 如果電腦已設置爲“自動獲取IP位址”（DHCP用戶），請重新啓動電腦。 如果電腦使用的是固定（靜態）IP位址，請確認該位址處於192.168.1.1到192.168.1.253範圍之內，與無線路由器的預設IP位址192.168.1.254相匹配。此外，子網路遮罩必須是255.255.255.0，與無線路由器相匹配。 在Windows作業系統中，可以通過“控制面板”－“網路”－“屬性”來檢查上述TCP/IP協定的屬性。 |

## Internet訪問

| 問題1： | 當鍵入URL或IP位址時，産生超時錯誤。 |
| --- | --- |
| 解決方案1： | 造成這一問題的原因很多。請嘗試如下步驟，進行故障排除： 檢查其他電腦是否工作正常。如果其他計算機工作正常，則請檢查你的電腦中的IP位址設置。如果使用的是固定（靜態）IP位址，則請檢查IP位址、子網路遮罩、預設閘道，以及DNS設置是否正確。 如果電腦設定正確，但仍然不能正常工作，則請檢查無線路由器。確認路由器已接通電源。連接到無線路由器並檢查其各項設置。（如果無法連接到無線路由器，則請檢查區域網路狀態或電源狀態。） 如果無線路由器已經進行了正確的設定，請檢查Internet連接（DSL/Cable數據機等）是否工作正常。 |
| 問題2： | 當使用無線路由器時，某些應用不能正常工作。 |
| 解決方案2： | 無線路由器在傳輸資料時對其進行了處理，因此無法直接看出資料傳輸的故障所在。 使用“特殊應用”功能，允許使用那些不能正常工作的Internet應用。 如果問題仍然不能解決，則可以使用DMZ功能。DMZ幾乎相容所有的Internet應用，但是： 存在安全方面的風險，因爲它避開了防火牆； 同一時間、同一區域網路分區中，僅允許一台電腦使用這一功能。 |

## 無線訪問

| 問題1： | 我的電腦無法查找到無線訪問點。 |
| --- | --- |
| 解決方案1： | 進行以下各項檢查： 你的電腦是否已設置爲“聯網”（Infrastructure）模式。（訪問點總是被設置爲“聯網”模式。） 電腦中的服務識別碼（SSID）是否與無線訪問點相同。 注意：SSID要求嚴格的匹配。例如，“Work-group”與“workgroup”並不匹配。 你的電腦與無線訪問點是否都採用了相同的WEP設置。無線路由器的預設設置爲禁用，因此無線設備的WEP也應設置爲禁用。 如果無線路由器的WEP設置爲啓用，則電腦也應設置爲啓用，同時，密鑰也應當匹配。 在無線路由器的設置中，如果在“無線”視窗中設置爲只允許被選中的無線設備訪問區域網路，則應將要訪問區域網路的無線設備全部選中，否則其訪問會被阻斷。 判斷問題是否來自無線幹擾，請將設備移近無線訪問點，檢查此時連接是否正常。 請注意，在嘈雜的環境狀態下，有效連接範圍很可能縮小到100英尺以內。 |
| 問題2： | 無線連接速度緩慢。 |
| 解決方案2： | 無線系統將以最大工作速率來進行連接，具體速率將取決於距離以及環境狀況。爲保證獲得最大可能連接速率，可以檢測以下幾個環節 ： 無線訪問點的位置 嘗試調整無線訪問點的位置以及方向。 無線通道 利用其他的通信通道，幹擾有可能得到明顯的改善； 無線幹擾 其他設備也可能導致幹擾。可以嘗試關閉其他設備，以查看情況是否改善。將産生幹擾的設備進行遮罩，或位置調整。 RF遮罩 環境本身也可能妨礙無線設備之間的通信。這意味著只有當兩個無線設備之間距離很近時，才有可能得到較高的通信速度。 |

B

# 附錄B
關於無線區域網路

本章將介紹關於無線區域網路（WLANs）應用的相關背景資訊。

## 模式

無線區域網路可以工作於兩種模式狀態：

Ad-hoc模式；

聯網（Infrastructure）模式

Ad-hoc模式

Ad-hoc模式不要求訪問點或有線（乙太網）區域網路。無線設備（如配備了無線網卡的筆記本電腦）之間可以直接進行通信。

聯網（Infrastructure）模式

在聯網模式下，將通過一個或多個訪問點將各個無線設備（如配備了無線網卡的筆記本電腦）連接到無線（乙太網）區域網路。被訪問的無線設備可以訪問所有的區域網路資源。

| 注意！ | 訪問點只有在“聯網”模式下才能發揮作用，它只能與同樣設置爲“聯網”模式的無線設備進行通信。 |
| --- | --- |

## BSS/ESS

BSS

使用相同身份識別碼（SSID）的一個單一訪問點以及一個無線設備群組，組成一個基本服務組（Basic Service Set，BSS）。

必須使用相同的SSID。使用不同SSID的設備彼此之間不能進行通信。

ESS

使用相同身份識別碼（SSID）的多個訪問點以及一個無線設備群組，組成一個擴展服務組（Extended Service Set，ESS）。

同一ESS內的不同訪問點可以使用不同的通道。實際上，爲了減少幹擾，我們強烈推薦相近的訪問點之間使用不同的通道。

當無線設備在ESS所覆蓋的區域內進行實體移動時，它們將自動切換到幹擾最小、連接效果最好的訪問點。我們把這一功能稱爲漫遊功能。（訪問點本身不具備，也不要求具備漫遊功能。）

## 通道

無線通道設置通信時使用的無線頻率。

無線訪問點使用固定的通道進行通信。你可以對通道加以選擇，並確定一個幹擾最小、效果最好的通道。在美國和加拿大，共有11個通道可以選擇。在使用多個訪問點的情況下，相近的訪問點最好使用不同的通道，以減少幹擾。

在“聯網”模式下，無線設備通常自動掃描所有的通道，以尋找訪問點。如果找到多個訪問點，無線設備將選取其中信號最強的一個。（只在ESS中有此種情況。）

在“Ad-hoc”模式下（沒有訪問點），應把所有的無線設備設置爲使用同一通道。但是，絕大部分無線設備仍然會掃描所有的通道，以查找可以加入的現有“Ad-hoc”組。

## WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy，等同連線隱私保證)是一種標準的資料加密方式，用於資料傳輸前的加密。

WEP很有必要。因爲，我們無法防止無線設備中傳輸的資料不被竊取，但如果資料經過加密，則除非接收者能夠解密，否則接收到的資料將沒有任何意義。

若使用WEP，則無線設備以及無線訪問點應當在同時進行如下設置：

| WEP | 關閉，64位加密，128位加密。 |
| --- | --- |
| Key密鑰 | 在64位元加密的情況下，密鑰值必須與64位匹配； 在128位元加密情況下，密鑰值必須與128位匹配。 |
| WEP驗證 | 開放系統，或共用密鑰。 |

## 無線區域網路設定

爲保證無線設備能夠使用無線訪問點，無線設備以及無線訪問點應採用以下相同設置：

| Mode模式 | 對於無線設備用戶來說，其模式必須設置爲“聯網”模式。（無線訪問點總是設置爲“聯網”模式。） |
| --- | --- |
| 服務識別碼SSID (ESSID) | 無線設備應當與希望與之連接的無線訪問點使用相同的SSID(ESSID)。或者，應將SSID設置爲“任意”（any）或空白，以允許連接到所有的訪問點。 |
| WEP | 無線設備應當與無線訪問點使用同樣的WEP設置（關閉，64位加密，或128位加密）。 WEP密鑰：如果WEP被設置爲啓用，則無線設備必須與無線訪問點採用相同的密鑰。 WEP認證：如果WEP被設置爲啓用，則所有的無線設備必須與無線訪問點採用相同的設置（“開放系統”，或者是“共用密鑰”）。 |

C

# 附錄C
規格

## 多功能無線路由器

| 型號 | 無線路由器 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 189mm(寬) * 122mm(深) * 27mm(高) |
| 工作溫度 | 0( C 到40( C |
| 存放溫度 | -10( C到 70( C |
| 網路協定： | TCP/IP |
| 網路介面 | 5個乙太網網介面： 4個用於區域網路的10/100BaseT (RJ45) 介面； 1個用於網際網路的10/100BaseT (RJ45) 介面。 |
| 無線介面 | 通過內置無線模組的無線訪問點。 |
| LED指示燈數量 | 12 |
| 電源轉換器 | 12 V直流外接電源轉換器 |
| 相對濕度 | 10%到90% |

## 無線介面

| 標準 | IEEE802.11b WLAN, PCMCIA 2.1, JEIDA 4.2, 支援漫遊 支援TI "B+" 22Mbps標準 |
| --- | --- |
| 頻段 | 2.4到2.4835GHz （工業醫學頻段） |
| Channels通道 | 最多14個通道，取決於管理當局的規定 |
| 調製 | DSSS BPSK/QPSK/CC |
| 資料傳輸率 | 22 / 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps |
| 覆蓋區域 | 戶內：25m @11Mbps，100m @5.5Mbps或更低 戶外：150m @11Mbps，250m @5.5Mbps或更低 |
| WEP | 64位，128位 |
| 輸出功率 | 13dBm（典型值） |
| 接收靈敏度 | -80dBm（最小） |

## FCC規定

本設備已經進行過檢測，符合FCC第15部分中的B級數位元設備標準。該標準詳細規定了安裝於居住環境的無線設備可能産生的有害幹擾的各項安全參數。

本設備産生、使用，並發射某頻率的無線電波。如果不按照說明書中的要求進行安裝，可能會造成有害的無線電幹擾。但時，也不保證某種安裝狀態一定不産生幹擾。如果本設備確實對收音或電視産生了幹擾，並且通過關閉或打開本設備確認了此幹擾的存在，用戶可以嘗試通過以下方式來減小幹擾：

- 調整接收天線的位置和方向；

- 加大接收天線與本設備之間的距離；

- 將本設備訪問與被幹擾設備不同的電源插座；

- 諮詢經銷商或者有經驗的收音/電視技術人員，以獲取說明。

爲了保證符合FCC的規定，任何未經相關權威機構明確認可的改變或修改都應該避免（例如，在與電腦或週邊設備連接時，只使用幹擾遮罩連接線）。

### FCC輻射規定

本設備符合FCC關於自由環境的輻射限制標準。在安裝和操作本設備時，應保證發射器與操作人員身體之間的距離在20釐米以上。

本設備符合FCC第15部分的規定。其操作符合以下兩種情況：

(1)此設備不會造成有害幹擾；並且

(2)此設備可以抵抗所受到的幹擾，包括可能引起操作錯誤的幹擾。

此發射器不可與其他天線或發射器結合使用。

### CE警告標誌

本設備爲B級産品。它可能導致無線電幹擾，在家庭環境中使用時，使用者可能需要對幹擾進行必要的檢測。