802.11b

多功能無線路由器

無線基地台

寬頻上網

4埠交換集線器

快速安裝說明

| ( | 此快速安裝手冊僅包含最普遍的使用情況，若是您的區域網路, 要進行下列三種任一情況, 請參考光碟內之使用者說明手冊 路由器 已有的DHCP伺服器 使用著固定(靜態)IP位址 |
| --- | --- |

# 系統需求

DSL或Cable modem以便寬頻上網。

標準網路線。

PC內安裝有TCP/IP網路通訊協定。

符合IEEE802.11b規格之無線設備。

# 安裝

## (硬體安裝

先確定無線路由器和DSL/Cable modem電源已關閉。您的DSL/Cable modem連接好纜線後把電源插入牆壁上之電源。

使用標準區域網路線將PC連接至無線路由器上的交換集線器埠，10BaseT 和100BaseT 兩種纜線可以同時使用。

將DSL/Cable modem連接至無線路由器上的WAN埠。請使用DSL/Cable modem所提供的纜線或標準網路線。

將電源插妥並打開電源。

檢查LED指示燈。

檢查Power，Internet 和WLAN LED指示燈必須呈開啟狀態”ON”。

當區域網路連線中時，所對應的區域網路的LED指示燈必須呈開啟狀態 “ON”。

## (設定

假如您的DSL/Cable modem連線使用動態IP位址，那麼無線路由器便可隨插即用。

### 測試隨插即用功能

- 打開DSL/Cable modem 電源。

接通無線路由器電源。

打開PC。

將電腦的瀏覽器打開, 並任意連結到一個知名的網站，例如：www.microsoft.com。

假如無法連結成功，請參照手動設定部分。

若此方法只能在某些PC奏效，而不是全部的電腦，請參閱PC設定之詳細說明。

手動設定

- 啟動你的電腦，若電腦已經呈開啟狀態，請重新啟動。你的電腦將由此路由器的DHCP伺服器中獲取一個IP位址.

打開瀏覽器並連結到下列網址:

HTTP://192.168.1.254 (帳號:admin ,密碼:未設定 )

- 按一下Setup以設定路由器。

- 使用安裝精靈直到自動安裝結束. 請參考您的ISP所提供的資料, 以確定你的選項都是正確的.

| 連線型態 | 所需資料 |
| --- | --- |
| 動態IP位址 | 無 |
| 特定(固定)IP位址 | ISP所分配的IP位址及提供相關資料 |
| PPPoE | 登入的使用者名稱及密碼 |
| PPTP, Big Pond(不適用於美國) | 登入的使用者名稱及密碼 伺服器IP位址 |

- 在最後一個安裝精靈畫面，執行test以檢查網路連線可否建立起來。

假如連線失敗，檢查您所輸入的資料及Cable/DSL modem。

假如你的ISP已記錄了你的MAC(實體)位址，請更改您的MAC位址(在安裝精靈Cable Modem 畫面)以與ISP所提供的值相符。

# PC 設定 – Windows 操作系統

## ( TCP/IP 設定

假如您使用無線路由器和TCP/IP 之預設值，則無須做任何改變。

若您使用特定(固定)的IP位址，可參考使用者手冊以取得更詳細之資料來做設定之變更。

閘道器必須設為無線路由器之IP位址。

DNS應該設為您ISP所提供的位址。

### Windows 95

在Windows 95, TCP/IP沒有事先安裝好，要檢查TCP/IP是否已有安裝，請看下列步驟：

- 依次 到Start - Settings - Control Panel – Network以檢視如下圖範例

若TCP/IP沒有顯示在此表中，按Add - Protocol - Microsoft - TCP/IP來進行安裝。

預設的TCP/IP內容為正確的，您無須再將內容做變更，欲檢視內容，選擇TCP/IP(如上圖)按一下Properties將會顯示下列圖片。

應選取 "Obtain an IP address automatically"之選項， 如上列所示。

## ( Internet Access (上網)

### 使用於Windows 9x/ME/2000

- 請選取Start Menu - Settings - Control Panel – Internet Options。

- 請選取Connection標籤，並點選Setup按鈕。

- 請選取 "I want to set up my Internet connection manually, or I want to connect through a local area network (LAN)" 並點選Next。

- 請選取 "I connect through a local area network (LAN)" 並點選Next。

- 請確認所有位於下列區域網際網路安裝螢幕畫面上之話框是否為未檢視。

- 當 "Do you want to set up an Internet mail account now?" 之話框跳出時，請檢視”No”選項。

請點選Finish以關閉網際網路連線精靈。
現在設定已完成。

### 使用於Windows XP

- 請選取Start Menu - Control Panel - Network and Internet Connections。

- 請選取Set up or change your Internet Connection。

- 請選取Connection標籤並點選Setup按鈕。

- 請取消下拉式"Location Information"螢幕畫面。

- 請點選位於"New Connection Wizard"螢幕畫面之Next。

- 請選取"Connect to the Internet"並點選Next。

- 選取"Set up my connection manually"並點選Next。

- 請檢視"Connect using a broadband connection that is always on"並點選Next。

請點選Finish以關閉新連線精靈。
現在設定已完成。

# 麥金塔電腦之設定

## (上網

- 請開啟TCP/IP之控制台。

- 請自Connect via之下拉式選單中選取Ethernet。

- 請自Configure下拉式選單中選取Using DHCP Server。DHCP用戶身分欄位可留空白。

- 請關閉TCP/IP顯示面板, 並儲存您的設定。

### 請注意:

若以手動方式以指定IP位址取代DHCP，則所需變更如下:

- 請設定Router Address欄位為無線寬頻路由器之IP位址。

請確認您的DNS設定為正確。

# 使用X Windows設定Linux系統

## (上網

下列步驟是用以設定您的系統當作為DHCP用戶，其具有來自無線寬頻路由器之DHCP伺服器之IP位址與相關資料。

請開啟您的X Windows用戶。

請選取Control Panel – Network 。

請依您的網路卡以選取進入"Interface"。一般來說，此將被命名為"eth0"。

請點選Edit按鈕，設定"protocol"至"DHCP"，並儲存此資料。

使用您設定的變更

    - 請使用"Deactivate" 與 "Activate"按鈕。

或者是重新開啟您的系統。

# 無線基地台的設定)

為使用無線基地台，其他無線裝置必須使用和無線寬頻路由器相同SSID與WEP設定。

無線寬頻路由器之預設設定為下列所示。

| 設定 | 無線寬頻路由器 |
| --- | --- |
| SSID | 預設值: 無標題) 此可於無線寬頻路由器主選單之無線螢幕畫面上變更。 |
| WEP | 預設值: 關閉 請使用位於無線寬頻路由器主選單上之無螢幕畫面開啟與安裝WEP。 |

請確認無線寬頻路由器與其他無線站是否正使用同樣設定。

- 請使用無線的畫面. 來設定於無線寬頻路由器的無線基地台。

- 請使用附在無線網卡之軟體, 來設定PC的無線設備。

# Text boxes

M73-ABT09-140